《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1.项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2.建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。

3.行业类别—按国标填写。

4.总投资—指项目投资总额。

5.主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议—给出本项目达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。

8.审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 表1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 姚安县太平镇摆依村豹子箐石场25万吨/年普通建筑用砂岩矿开采建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 姚安县鸿安商贸有限公司 |
| 法人代表 | 张丹 | 联系人 | 张丹 |
| 通讯地址 | 云南省楚雄彝族自治州姚安县太平镇太平村委会摆依村组 |
| 联系电话 |  | 传 真 | -- | 邮政编码 | 675300 |
| 建设地点 | 云南省楚雄彝族自治州姚安县太平镇太平村委会摆依村组 |
| 立项审批 | 姚安县发展和改革局 | 项目代码 | 2020-532325-10-03-038730 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代 码 | B1019粘土及其他土砂石开采 |
| 占地面积 | 82700m2 | 绿化面积 | / |
| 总投资(万元) | 652.89 | 其中：环保 投资(万元) | 61.51 | 环保投资 总投资比例 | 9.42% |
| 评价经费(万元) | / | 预期投入使用日期 | / |
| 一、项目由来 姚安县太平镇摆依村豹子箐石场为新设矿山，开采普通建筑材料用砂岩矿。根据《姚安县人民政府关于G56楚雄（广通）至大理高速公路扩容工程姚安段所需姚安县太平镇摆依村豹子箐石场采矿权出让计划的批复》（姚政复【2019】96号），详见附件4，姚安县人民政府同意姚安县自然资源局上报的《关于G56楚雄（广通）至大理高速公路扩容工程姚安段所需姚安县太平镇摆依村豹子箐石场采矿权出让计划的请示》。此次拟设矿山是为满足G56楚雄（广通）至大理高速公路扩容工程姚安段所需建筑用砂石料而设立。姚安县鸿安商贸有限公司取得了姚安县自然资源局出让的姚安县太平镇摆依村豹子箐石场的采矿权，矿区面积0.0827km2，开采矿种为建筑用砂岩，开采标高为2272m-2106m，矿山生产规模：9.03万m³/年（25万吨/年），矿区范围由5个拐点坐标圈定，采矿权出让合同详见附件5。 项目于2019年11月25日办理了《楚雄州矿业权联勘联审会签表》（见附件6），姚安县太平镇摆依村豹子箐石场符合第三轮矿产资源规划，未在矿产资源规划禁止区、限制区范围内；不与建设项目压覆区重叠，未占用基本农田；项目区不在自然保护区和生态区位重叠地区，不涉及饮用水源地和水资源保护区、自然保护区，不在风景名胜区、国家公园范围，符合矿产资源规划，不在地质公园、地质遗产范围内；矿权不在生态保护红线范围内，符合铁路、公路沿线相关规定。 本次新建矿山，未进行过开采活动。本次新建已办理了储量核实手续、开发利用方案手续、备案手续、安全生产及土地复垦手续正在同步办理中。姚安县自然资源局于2019年11月委托云南省有色地质局楚雄勘查院进行地质勘查工作，并出具了勘查地质报告和相应图件。于2020年1月9日取得了楚雄州自然资源和规划局关于《云南省姚安县太平镇摆依村豹子箐石场普通建筑材料用砂岩矿勘查地质报告》备案的函（楚自然资储量函【2020】1号）以及《云南省姚安县太平镇摆依村豹子箐石场普通建筑材料用砂岩矿勘查地质报告》评审意见书（云楚万储评字【2019】30号），详见附件7。《云南省姚安县太平镇摆依村豹子箐石场普通建筑材料用砂岩矿矿产资源开发利用方案》于2020年1月13日通过专家组评审，2020年1月19日取得了《云南省姚安县太平镇摆依村豹子箐石场普通建筑材料用砂岩矿矿产资源开发利用方案评审意见书》（云楚万开评字【2020】01号），详见附件8，根据资源量情况结合开采技术条件，确认项目设计可采砂岩矿资源量492.37万t（177.75万m3），矿山开采规模为25万t/a，矿区面积：0.0827km2，矿山名称：姚安县太平镇摆依村豹子箐石场；开采矿种：普通建筑材料用砂岩。 按照《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，对本建设项目进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）和关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环保部令第1号），本项目属于“四十五、非金属矿采选业—137.土砂石、石材开采加工”，不涉及环境敏感区，本项目建设应编制环境影响报告表。姚安县鸿安商贸有限公司委托我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，环评单位立即开展了现场调查、资料收集工作，在对本项目进行工程分析和环境影响预测与分析后，按照环境影响评价技术导则的要求完成了本项目环境影响报告表的编制工作，供企业上报审批。 二、本项目基本情况 1、本项目基本情况 项目名称：姚安县太平镇摆依村豹子箐石场25万吨/年普通建筑用砂岩矿开采建设项目 建设地点：姚安县太平镇太平村委会摆依村组 建设单位：姚安县鸿安商贸有限公司 建设性质：新建 建设规模：矿区开采范围0.0827km2，开采规模25万t/a。 2、本项目建设内容及规模 本项目经姚安县自然资源局划定的采取面积为0.0827km2，矿山设计规模为开采25万吨/年普通建筑材料用砂，属于新建矿山。根据资源储量情况，结合开采技术条件，设计可采资源量492.37万t（177.75万m3），矿山资源储量可满足开采20年，但须在G56楚雄（广通）至大理高速公路扩容工程姚安段工程建设完成后，由高速公路项目建设方督促采矿权人进行地质环境恢复治理及土地复垦并消除隐患，报县人民政府负责验收后予以关闭。本项目主要建设内容包括：生活办公区、建设工业场地（包括筛分机、破碎机等）、原料堆场、成品堆场、排土场、表土场，场内道路以及截洪沟、排水沟、沉淀池等设施。各区域具体位置详见附图4：项目总平面布置图。购置挖掘机，装载机，运输车等工程设备。本次建设工程内容详见表1-1。 表1-1 项目工程组成一览表 类别 建设内容 主要建设内容 备注 开采区 采场区 项目区开采区为露天采场，采场面积为0.0827km2，最高开采高标2272m，最低开采高标2106m，最大开采垂高166m。 新建 主体工程 工业场地 位于矿区外围西侧公路旁，占地面积500m2，于破碎站内安装破碎机、筛分机等加工设备，生产区域场地硬化，并进行封闭。 新建 原料堆场 位于矿区外围西侧破碎站旁，占地755m2。 新建 成品堆场 位于原料堆场南侧，占地面积800m2，用于堆存破碎筛分好的块石料、碎石料；成品入棚。 新建 辅助工程 办公生活区 公生活区位于矿区西北侧，设有食堂，员工宿舍、办公室等，占地面积约800m2 新建 道路 开发利用方案设计从矿区南东侧修建新公路，与乡村道路相连，接入开采平台各个标高出入口，自上而下进行开采。运输线路宽度：路面宽度5m，路基宽度5.5m。开拓公路1727.39m。 新建 供电系统 矿区用电由姚安县太平镇太平村委会提供，设计的总装机容量为1000KVA变压器两台，完全可满足矿山生产、生活需求。 新建 供水系统 矿山用水需从矿区外围邻近山泉水架设供水设施供给。矿区生活、生产用水主要为露天洒水及生活用水，在矿区外围南东侧建一高位水池，即可满足生产生活用水所需。矿区用水由管道输送至高位水池，然后铺设部份管线路至生活区及开采区，能满足矿山生产、生活用水。设计选用Φ50×4.5mm无缝钢管作为供水主管。 新建 排水系统 项目生产过程中洒水降尘用水全部自然蒸发消耗，无生产废水产生；生活污水经生活污水收集池收集后用于洒水降尘，不外排；项目区内初期雨水经雨水沉砂池沉淀后回用于洒水降尘，不外排。 新建 供油设施 项目区设置有1个8t的双层柴油储罐，设置地下防渗罐池。 新建 环保工程 废水治理 截洪沟 为进一步减小大气降水对矿区的影响，在矿区外围设计截洪沟。截洪沟共长1538.22m，截洪沟为M7.5浆砌石截洪沟；上口宽0.92m，底宽0.66m，沟壁坡比1:0.4，深0.40m，梯形断面，沟壁及沟底M7.5浆砌片石衬砌，厚0.3m。开拓公路建设1727.39m的截洪沟。 新建 雨水沉砂池 在项目西侧和东侧低洼处各设置了1个容积为15m3的雨水沉砂池，收集后用于矿区洒水降尘，不外排。 新建 生活污水收集池 在生活区南侧设置1个有效容积为5m3的生活污水收集池，生活污水经收集沉淀后回用于场地洒水降尘，不外排。 新建 废气治理 洒水车 项目设置1辆洒水车对采场区、堆场和运输道路进行洒水降尘。 新建 雾炮机 物料输送及破碎、筛分生产区设置1台雾炮机。 新建 喷淋设施 项目破碎、筛分工段设1套喷淋设施，破碎筛分车间进行封闭处理 。新建 噪声治理 选用低噪声设备，固定声源减振基础 新建 固废治理 排土场 矿区外围西侧设一排土场，排土场库容量约为26.46万m3。为防止在暴雨等极端天气下排土场产生溃坝的危险，需在排土场下方设置拦渣坝。设计坝体长58.56m，坝底宽4.7m，顶宽1.5m，坝高5m(含基础标高2m)，坝体用浆砌石砌筑，坝身设置排渗孔。 新建 表土场 新建表土堆场，位于项目区南侧，占地面积3000m2，设计容量为1.5万m3。 新建 生活垃圾收集池 项目生活办公区设置1座个生活垃圾收集池，用于收集项目区产生的生活垃圾。 新建 旱厕 项目设置旱厕1座，粪池容积为10m³。 新建 泔水桶 项目区设泔水桶2只，对项目区产生的剩菜剩饭进行收集，收集后和生活垃圾运至附近村庄垃圾处置点进行妥善处置。 新建 危废暂存间 项目生活办公区内设置危废暂存间1间，建筑面积为5m2，用于储存项目内产生的废机油。 新建 生态措施 对项目生产区采坑平台、石料加工场地进行水平沟整地栽植黑荆树，水平沟之间进行全面整地撒播云南松、车桑子的方式绿化，对采坑斜坡种植爬山虎进行垂直绿化防护；原有项目生产结束后，拆除地面建筑物及设备，进行水平沟整地栽植黑荆树，水平沟之间进行全面整地撒播云南松、车桑子的方式绿化，种植水保林进行防治。 水保措施 3、主要经济技术指标 项目主要经济技术指标表见表1-2。 表1-2主要建设经济指标表 序号 项 目 名 称 单 位 数 量 1 矿区总占地面积 m2 82700 2 生产规模 万t/a 25 3 矿山服务年限 a 20 4 矿山开采方式 / 露天开采 5 矿山开拓方式 / 公路开拓 6 项目劳动定员 人 20 8 项目总投资 万元 652.89 4、主要原辅材料消耗 项目原辅材料一览表见表1-3。 表1-3 项目原辅材料一览表 序号 原（辅）料名称 年耗量 备注 1 石料 25万吨/a 项目区新建矿区 2 电 12万kw·h/a 太平镇电网 3 生产用水 生活用水 1600m3 项目区山箐水 4 柴油 15 t 双层柴油储罐储存，设置防渗罐池。 5 炸药 9t 委托民爆公司进行爆破 5、主要生产设备 主要生产设备清单见表1-4。 表1-4 项目生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数 量 备注 1 鄂式破碎机 PE600×900 2台 新增 2 弹簧圆锥式破碎机 PE-1212 1台 新增 3 振动式喂料机 PE-250×400 1台 新增 4 振动筛 LZS-150×480 1台 新增 5 潜孔钻机 YT5C 1台 新增 6 挖掘机 Z-50型 3台 新增 7 装载机 ZL40B 3台 新增 8 自卸汽车 东风3242 3台 新增 9 水泵 200QJ40-39/J 1台 新增 10 洒水车 / 1台 新增 11 喷淋设施 / 1套 新增 6、矿产资源及矿山服务年限 根据《南省姚安县太平镇摆依村豹子箐石场普通建筑材料用砂岩矿矿产资源开发利用方案》（云南省有色地质局楚雄勘查院，2019年），查明333类建筑用砂岩矿资源量为197.50万m3（547.08万t）。可采砂岩矿资源量492.37万t（177.75万m3），矿山开采规模为25万t/a，矿区面积：0.0827km2，矿山资源储量可满足开采20年。矿山资源量估算和设计利用资源量结果见表1-5。 表1-5 资源估算及设计利用结果表 类别 333类资源量（万m3） 石料体重（t/ m3） 石料量（万t） 备注 矿山资源量估算 197.50 2.77 547.08 / 设计资源利用 177.75 2.77 492.37 回采率：90% 7、生产规模及产品方案 项目自己拥有露天矿山开采区，采出的石料，经破碎筛分后作为建筑用料出售。根据《南省姚安县太平镇摆依村豹子箐石场普通建筑材料用砂岩矿矿产资源开发利用方案》（云南省有色地质局楚雄勘查院，2019年），项目建设规模为年开采普通建筑用石料25万t，本项目产品方案及具体产量见表1-6。 表1-6 项目产品方案表 主要产品 年产量 备注 块石 10万t/a / 公分石 15万t/a / 三、矿床开采 1、矿区开采范围 姚安县鸿安商贸有限公司露天开采最终境界范围在批准的矿界之内，本次工作设置矿权范围由5个拐点圈定，开采标高：2272～2106m，生产规模：25万t/年，矿区面积为0.0827km2。 表1-7 矿区范围拐点坐标表 拐点 X Y 备注 矿1 2804969.37 34421084.31 2000国家大地坐标系、1985国家高程基准3度带 矿2 2804801.56 34421312.25 矿3 2804568.80 34421329.56 矿4 2804643.98 34421017.41 矿5 2804865.84 34421036.22 矿区面积 0.0827km2（124.05亩） 开采标高 2272～2106m 2、开采方式 根据矿区地形条件和矿体赋存条件，矿山开采方式选用为山坡露天开采，最后一个开采平台是选用深凹露天开采。设计采用缓帮作业。开采标高为2272-2106m，设计开采平台17台，采矿工作面采用纵向布置方式，自上而下开采，从2260m首采台阶开始回采。台阶高度10m，安全平台宽度4m，清扫平台宽度6m。采用挖掘机挖掘并铲装矿石，汽车运输。 3、露天境界边坡构成要素 项目区露天采场最高台阶标高为2272m、终了底部标高2106m，最大采深166m，最终境界边坡角为25°～45°，露天开采境界圈定结果详见表1-8。 表1-8 露天开采境界圈定结果表 序号 项 目 单位 指标 备注 1 上口尺寸 m 333×321 2 下口尺寸 m 225×118 3 最高台阶标高 m 2272 4 最低台阶标高 m 2106 5 最大开采深度 m 166 6 采场最小工作宽度 m 10 7 设计利用总量 万m3 197.50 8 级别 333 9 资源利用系数 1.0 10 境界内设计可采资源量 万m3 177.75 11 运输平台最小宽度 m 4 12 境界内采剥矿岩总量 万m3 225.75 13 剥离岩石量 万m3 48.00 14 采出矿石量 万m3 177.75 15 平均剥采比 0.27 16 损失率 10% 17 最终边坡角 最小/最大 25°-45° 四、项目平面布置 项目除矿区设置采场外，生产及其它辅助设施布局主要有破碎、筛分站、成品堆场、生活办公区、表土堆场、排土场、运输道路、电力系统、生产生活供水设施、供油系统等。项目区地处剥蚀低中山残丘区，区域最高点为矿区北东部的山脊，最底点为矿区南西部谷底，相对高差166m，呈现出北东高南西低的地势，自然坡度10～30°。露天采场位于项目西北部，占地面积为82700m2；破碎、筛分站位于采场西部，占地面积为500m2；成品堆场位于原料堆场南侧，占地面积800m2；办公生活区布置于项目西北侧，占地面积800m2；排土场设置于项目区西侧，排土场库容量约为26.46万m3；表土堆场设置于项目区南侧，占地面积3000m2。 五、基础设施情况 1、供水 矿山用水需从矿区外围邻近山泉水架设供水设施供给。矿区生活、生产用水主要用于露天洒水及生活用水，在矿区外围南东侧建一高位水池，即可满足生产生活用水所需。矿区用水由管道输送至高位水池，然后铺设部份管线路至生活区及开采区，能满足矿山生产、生活用水。设计选用Φ50×4.5mm无缝钢管作为供水主管。 2、排水 项目区采取雨污分流。项目采场属于山坡露天采场，采场布置呈斜坡状，有利于将雨水自然排泄。矿区范围外北面、西侧和东面均设置截洪沟，矿区南部标高低于采场最低标高，且有沟箐通过，有利于排水。项目区每个采矿平台设置1条排水沟，采矿区内排水沟连接至内部运输道路排水沟，矿区西侧和东侧分别设置1个15m³的雨水收集池，雨水收集沉淀后回用于矿区洒水降尘用水，雨天回用不完的排入下游山箐，后汇入长箐河水库，后进入红梅河，最终进入渔泡江。 生活污水量较小，主要为职工日常洗手用水，且项目设有旱厕、厨房泔水桶，生活污水成分较单一，经排水沟排入生活污水收集池收集沉淀后回用于项目区抑尘洒水，不外排。 3、供电 矿区用电由姚安县太平镇太平村委会提供，设计的总装机容量为1000KVA变压器两台，完全可满足矿山生产、生活需求。 六、工作制度与劳动定员 工作制度：本项目全年生产时间为300天，采用8小时/班制，每班工作8小时。 劳动定员：项目定员20人，其中员工16人，管理人员4人，在项目区内食宿。 七、环境保护投资 本项目总投资652.89万元，环保投资61.51万元，占项目总投资的9.42%。具体明细见表1-9。 表1-9 环保措施投资明细表 阶段 项目 措施名称 项目投资（万元） 备注 运营期 大气 雾炮机1台 1 新增 洒水车 7 新增 破碎筛分喷淋设施1套 6.0 新增 破碎、筛分车间厂房封闭、生产区域场地硬化、成品入棚 2.0 新增 截洪沟（1538.22m） 1.0 新增 废水 雨水沉砂池2个（每个15m3） 2.0 新增 拦渣坝（58.56m） 3.0 新增 生活污水收集池1个（5m3） 0.5 新增 固废 泔水桶（2只） 0.01 新增 生活垃圾池1座 0.5 新增 旱厕（粪池容积10m3） 1.0 新增 危废暂存间（5m2） 2.0 新增 表土堆场 0.2 新增 排土场 0.2 新增 噪声 选用低噪声设备，固定声源减振基础 1.0 新增 风险防范措施 柴油设置双层罐，设置防渗及三防措施 4.0 新增 其他 整地、植物恢复措施 30.1 水保措施 总计 61.51 |
| 与本项目有关的原污染源情况及主要环境问题 本项目为新建项目不存在原有项目污染问题。 |

# 表2 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 姚安位于云南省中北部，楚雄彝族自治州西北部，东经100°56'—101°34'，北纬23°13'—24°45'，东临牟定县，南枕南华县，西与大理白族自治州祥云县隔一泡江相望，北接大姚县。县城距楚雄84公里，北距四川攀枝花220公里，南至南华47公里，即与320国道线相接。距省会昆明269公里，全县国土面积1803平方公里。 太平镇位于姚安县南部，距省会昆明196公里，离州府楚雄市64公里，到县城有14公里，东与牟定县凤屯镇、本县前场镇接壤，南与南华县龙川镇毗邻，西与本县弥兴镇、官屯乡交界，北与栋川镇相连。蜻蛉河、南永公路由南向北穿境而过。 姚安县太平镇摆依村豹子箐石场位于姚安县太平镇摆依村南东约0.8km，隶属姚安县太平镇太平村委会所辖。拟设矿权范围由5个拐点圈定，地理坐标：东经101°12′52″～101°13′03″，北纬25°20′44″～25°20′57″，面积0.0827km2（124.05亩），开采标高2272-2106m。拟设矿区现状无道路与区外乡村公路相接，矿区南东距高家田村村道约0.5km，北东距摆依村村道约0.8km，交通运输较条件一般。项目地理位置详见附图1。 2、地形、地貌 姚安地形地貌为四周崇山峻岭，中间平畴广川。姚安坝子是一个典型的高原盆地，为楚雄彝州最大的坝子，有“滇中粮仓”之美誉，蜻蛉河由南向北从坝子中央流过。 姚安县地处横断山脉云岭山系，山脉呈南北走向，姚安县的地形被地势平坦南北走向的姚安坝子分为东西两部分，东部为中山中切割地貌类型，西部山体深谷相间，相对高差大，多为V字形河谷，形成中山深切割地貌类型。境内最高海拔为三峰山2897m，最低海拔为一泡江出境处的拉务堵1515m，相对高差1382m。 矿区地处滇中高原西北部，属于构造剥蚀低中山地貌。矿区地形东南部高，西北部低。矿区外围由北往西发育一条季节性冲沟，冲沟水流由北东向南西径流；矿区附近最高点为南部的山脊，海拔约为2280m，最低点在矿区外围的西侧山谷，海拔标高约为2084.94m，相对高差约为195.06m，地形起伏变化较大，地面自然坡度6～80°，山顶及山脚缓坡部位较平缓，山脊各侧均较陡。地表植被主要为松树、栎树，有少量杂草及低矮灌木丛，植被较发育，部分基岩裸露。地形地貌复杂程度属中等类型。 地质 矿区及周边出露地层主要为中生界白垩系上统江底河组下段（K2j1）、中生界白垩系上统马头山组（K2m）、中生界白垩系下统普昌河组（K1p）、新生界第四系残坡积层（Q4el+dl）。由新到老叙述如下： （1）第四系残坡积层（Q4el+dl） 为灰白色粘土、砂，含少量碎石、块石及植物根系，碎石、块石成分主要为砂岩及泥岩；主要呈强风化状态，粒径1～25cm，在拟设矿区内及区外沟谷、低凹处零星分布，厚度约0~0.6m，与下伏地层呈不整合接触。 （2）中生界白垩系上统江底河组下段（K2j1） 岩性为紫红色、黄色、灰绿色泥岩、砂质泥岩夹粉砂岩及泥灰岩，紫红色厚层状泥岩夹粉砂岩、泥质细砂岩及黄色泥岩。分布于矿区北东侧及外围东侧，矿区出露厚度＞80m。 （3）中生界白垩系上统马头山组（K2m） 分布于矿区大部范围。地层在矿区出露长度约为600m，厚度＞300m。地层呈层状产出，南西~北东走向，倾向南东，产状151○∠50○。岩性为灰白色、灰紫色中厚-厚层状细-中-粗粒长石石英砂岩夹紫红色、灰紫色泥质粉砂岩（局部为细砂岩）。岩石主要成分为长石、石英，节理裂隙发育，主要发育陡倾角节理，节理面平直、粗糙锈膜充填，岩体破碎。地表岩石风化较强烈，据钻孔揭露，全~强风化层厚度0.00~19.20m，往深部岩石风化变弱（见照片2）。 （4）中生界白垩系下统普昌河组（K1p） 岩性为紫色、紫红色中厚层状泥岩夹细粒长石砂岩为主，局部夹紫红色砂岩、粉砂岩层或透镜体；与下伏地层为整合接触。地层呈层状产出，产状151-328○∠45-57○，分布于矿区西侧，矿区出露厚度＞170m。 气候和气象 姚安气候温和，年平均气温为15.4摄氏度，“四时和平，寒暖不极，云开日暖，雨过风凉”是其生动写照。由于姚安坝区盆地比东、南、北部邻县居高，且四周崇山幽谷，有2600米以上的高山阻挠，处于西南季风之背风坡，西部孟加拉湾湿空气，经层层高山阻挡，难于达到县境，东南的高山屏障，扼制东南冷空气入侵，北部又被幽深的金沙江峡谷切断，致使西北冷空气下沉，难以形成冷热相汇的降雨条件，因此姚安县雨量比邻县明显偏少。 根据姚安所处的经纬度和地理特点，姚安气候属北亚热带冬干夏湿季风气候区，主导风向为西南风，其总趋势为冬春干旱，夏秋阴雨；冬无严寒，夏不酷热；雨热同季，作物有利；光照充足，年温差小，四季暖和。其劣势是冬春少雨，气候干燥，低温霜冻，影响农业，春季回暖，偶现春寒，雨量偏少，制约增产。据气象部门测定，姚安年平均降雨量为767.5毫米，一年之内，干湿二季界限分明，11月至次年4月为干季，降雨量占全年9%；5至10月为雨季，降雨量占全年91%，且海拔越高，降雨越多，海拔越低，降雨越少。 矿区属亚热带高原季风气候，冬干夏湿，气候温和，夏无酷暑，冬无严寒，四季如春，年平均气温15.4℃，全年日照时数2500小时，无霜期约285天, 年平均降雨量为767.5mm，一年之内，干湿二季界限分明，11月至次年4月为干季，降雨量占全年9%；5至10月为雨季，降雨量占全年91%，且海拔越高，降雨越多，海拔越低，降雨越少。 5、水文特征 姚安县境内河流均属金沙江流域，主要河流有渔泡江、蜻蛉河、石者河。西部的渔泡江自南向北流经大姚县注入金沙江。渔泡江主流向东流入楚雄州的姚安县后分别称为弥兴河、连厂河、紫乌贝河，向西流经大河口乡岔河村后与楚雄州祥云县普昌、普棚二水相汇，河面骤宽，始称渔泡江。 中部的蜻蛉河源于姚安县三尖山南坡经太平铺向正北直穿姚安坝子于吴家海入大姚县境，再经七街、仓街、金碧平坝至苏海冲，径流面积995km2，其中姚安县456km2，后入江底河汇入龙川江；东部的石者河和文龙河由西向东注入金沙江支流龙川江。 根据以往资料，结合实地调查，矿区水文地质特征如下： （1）地表水 矿区外围由北往西发育一条冲沟，雨季冲沟内水量一般，旱季基本断流，属季节性冲沟，冲沟水流由北东向南西径流，后进入长箐河水库，后进入红梅河，最终进入渔泡江。 长箐河水库属金沙江水系渔泡江支流红梅河，1976完成小（二）型水库规模。2011年进行了除险加固工程，对大坝作砼防渗墙防渗处理，培厚下游坝坡，并作草皮护坡处理；上游坝坡作干砌块石护坡；扩建溢洪道；对原输水底涵增设启闭塔，增设0.8*0.8m铸铁闸门，洞身作回填灌浆处理。水库控制径流面积13.3km2，水库最大坝高27.70m，总库容97.80万m3。是一座以农业灌溉为主，兼顾下游农田和乡镇防洪，水库灌溉农田1400亩，防洪保护沿河两岸农田2000亩、人口1000人。 （2）地下水 根据地下水的赋存条件、水理性质和水力特征，拟设矿区地下水类型为： ①松散孔隙水：赋存于新生界第四系残坡积层（Q4el+dl）中，由粘土、砂，含少量碎石、块石组成，在拟设矿区内及区外沟谷、低凹处零星分布，厚度0～0.6米。该类地下水含水层厚度较小，含水层以孔隙、颗粒之间为赋水空间，均匀性较好。含水层富水性受岩性控制明显，粘性土孔隙度较大，但连通性较差，不利于地下水的赋存和运移，易成为地下水的相对隔水层。富水性弱。主要接受大气降水补给，大气降水大部分顺坡流入低凹地带的沟谷中，少部分渗入地下补给地下水。 ②碎屑岩裂隙水：赋存于中生界白垩系上统马头山组（K2m）灰白色、灰紫色中厚-厚层状细-中粒长石石英砂岩中，根据1：20万大姚幅水文地质图，该砂岩地下水径流模数1-2.5L/S.km2，泉流量一般0.1－1.0升/秒，＞1升/秒者多见，局部赋存层间裂隙承压自流水，单井涌水量1000吨/昼夜左右；水量丰富，富水性强。泥质粉砂岩为相对隔水层，富水性弱。岩体节理裂隙较发育，地下水主要赋存于岩石浅层风化裂隙中，地下水的赋存深度及水量大小与岩石发育裂隙的延深长度及裂隙发育程度相关。 （3）地下水的补给、径流、排泄条件 矿区地下水补给主要为大气降水，属于地下水的补给、径流区，大气降水主要以片流形式沿地表向沟谷低洼处排泄，少量沿节理、裂隙下渗补给深层地下水。 ①松散孔隙水：主要接受大气降水补给，地下水流与地表坡度一致，由补给区向矿区外围低凹的河谷径流。地下水排泄方式主要是向矿区外围低凹的河谷进行排泄，少部分向下渗入补给砂岩裂隙水，其次以大气蒸发、植物叶面蒸腾方式进行排泄。 ②碎屑岩裂隙水：以大气降水补给为主，次为松散孔隙水。地下水多沿风化裂隙运移。地下水的排泄方式主要是向矿区外围低凹的河谷进行排泄。 6、土壤、植被 姚安县自然土壤是受到生物、气候条件的影响而形成的，但赋予该县土壤特点的不是生物、气候条件，而是它的母岩因素，紫色岩类占了该县成土母岩的80%以上，全县森林土壤以紫色土为主，少量分布棕壤、黄棕壤、黄红壤和红壤。 除云南松、滇青冈、刺槐、旱冬瓜、板栗、黑荆、圣诞树、蓝桉等乔木外，灌木和草本植物种类很多。 拟设矿区周围无村庄，地表植被较发育，主要为低矮松树，有少量杂草及低矮灌木丛。拟设矿区及附近无受保护的古建筑物、古文物、名胜古迹、地质遗迹和珍稀动植物存在。地表植被主要为松树、栎树，有少量杂草及低矮灌木丛，植被较发育，部分基岩裸露。 7、环境敏感区及文物保护 根据调查，项目位于姚安县太平镇摆依村南东约0.8km，属于农村地区，项目未涉及自然保护区、水源保护区、文物古迹、风景名胜区等需要特殊保护的环境敏感区域。

# 表3  环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、环境空气质量现状 姚安县太平镇摆依村豹子箐石场位于姚安县太平镇摆依村南东约0.8km，隶属姚安县太平镇太平村委会所辖。属于山区农村地区。经环评现场踏勘，项目周边主要为村庄、山林和道路，无较大工业废气污染源，且项目所在区域植被覆盖较好，风力较大扩散较好，项目区空气质量较好。 2、地表水环境质量现状 矿区属金沙江水系；区内地表水系不发育。矿区外围由北往西发育一条冲沟，雨季冲沟内水量一般，旱季基本断流，属季节性冲沟，冲沟水流由北东向南西径流。后进入西南侧744m的长箐河水库，长箐河水库属金沙江水系渔泡江支流红梅河，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，渔泡江（源头—入金沙江口）水功能区划为Ⅲ类，水功能为：农业用水、一般鱼类保护、饮用二级，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据《姚安县2020年第一季度环境质量状况通报》，渔泡江左门乡地索坡脚断面：1月7日水质状况监测结果为Ⅲ类，2月4日水质状况监测结果为Ⅱ类，3月10日水质状况监测结果为Ⅰ类；水质状况总体为良好，水质状况符合或优于渔泡江Ⅲ类水环境功能区划要求。 3、声环境质量 姚安县太平镇摆依村豹子箐石场位于姚安县太平镇摆依村南东约0.8km，隶属姚安县太平镇太平村委会所辖。属于山区农村地区。经环评现场踏勘，且项目周边无较大工业噪声源，项目周边主要为村庄、山林和道路，无较大工业噪声污染源，项目区域声环境质量状况良好。 4、生态环境质量 姚安县太平镇摆依村豹子箐石场位于姚安县太平镇摆依村南东约0.8km，隶属姚安县太平镇太平村委会所辖。属于山区农村地区。据现场踏勘，本矿山为新建矿山，未进行开采，主要植被为松树和低矮灌木；常见动物有老鼠、麻雀等。项目区域及周边200m范围内未发现珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 姚安县太平镇摆依村豹子箐石场位于姚安县太平镇摆依村南东约0.8km，隶属姚安县太平镇太平村委会所辖。本项目区域及周围无环境风险保护目标，项目区四面环山，与主要环境保护目标之间有山体阻隔，项目运营对其影响较小。项目环境保护目标详见表3-1。 表3-1 项目主要保护目标 环境要素 保护目标 坐标（°） 高程 位置 距离 受影响对象 保护级别 经度 纬度 大气环境 摆依村 101.219063 25.352704 2166 项目区北面 826m 约120人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单二级标准 高家田村 101.228467 25.341612 2162 项目区东南面 826m 约80人 声环境 摆依村 101.219063 25.352704 2166 项目区北面 826m 约120人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 高家田村 101.228467 25.341612 2162 项目区东南面 826m 约80人 水环境 长箐河水库 -- -- -- 西南侧 744m 水质 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 红梅河 -- -- -- 西南侧 1000m 生态环境 保护矿区范围内及周边动植物和生物多样性，不改变矿区周围现有环境功能

# 表4 评价适用标准

| 环境质量标准 | 本项目执行的相关标准如下： 一、环境空气质量 姚安县太平镇摆依村豹子箐石场位于姚安县太平镇摆依村南东约0.8km，属于农村地区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，详见表4-1。 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准 单位：µg/m3 污染物名称 取值时间 浓度限值 SO2 年平均 60 24小时平均 150 1小时平均 500 颗粒物（粒径小于等于10um） 年平均 70 24小时平均 150 颗粒物（粒径小于等于2.5um） 年平均 35 24小时平均 75 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 总悬浮颗粒物（TSP） 年平均 200 24小时平均 300 二、地表水环境 项目周围地表水体为矿区外围由北往西发育一条冲沟，雨季冲沟内水量一般，旱季基本断流，属季节性冲沟，冲沟水流由北东向南西径流。后进入西南侧744m的长箐河水库，长箐河水库属金沙江水系渔泡江支流红梅河，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，渔泡江（源头—入金沙江口）水功能区划为Ⅲ类，水功能为：农业用水、一般鱼类保护、饮用二级，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据支流不低于干流原则，长箐河水库按Ⅲ类水体保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准，标准值详见表4-2。 表4-2 《地表水环境质量标准》标准限值 （mg/L）（pH无量纲） 项目 Ⅲ类标准值 pH 6～9 CODcr ≤20 氨氮 ≤1.0 B0D ≤4.0 总磷（以P计） ≤0.05 石油类 ≤0.05 三、噪声 姚安县太平镇摆依村豹子箐石场位于姚安县太平镇摆依村南东约0.8km，属于农村地区，环境噪声质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，详见表4-3。 表4-3 环境噪声标准限值 单位：dB（A） 类 别 昼 间 夜 间 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 一、废气执行标准 施工及营运期无组织颗粒物排放执行GB16297－1996《大气污染物综合排放标准》表2中的厂界无组织排放监控浓度限值，见表4-4。 表4-4 大气污染物综合排放标准 污染源 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0mg/m3 二、废水执行标准 项目在生产过程中无生产废水产生；项目区设置办公生活区及旱厕，生活废水仅为职工洗手废水和厨房清洗废水，产生量较小，项目区产生的生活废水经生活污水收集池收集后用于场地洒水将尘，不外排；厨房泔水经泔水桶收集后委托附近村民用于禽畜养殖；项目区降尘用水被蒸发损耗，无废水外排；若外排，项目外排废水必须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准，标准值详见表4-5。 表4-5 污水综合排放标准 序号 项目 排放标准 执行标准 1 COD ≤100mg/L GB8978-1996《污水综合排放标准》表4一级标准 2 SS ≤70mg/L 3 动植物油 ≤10mg/L 4 BOD5 ≤20mg/L 5 氨氮 ≤15mg/L 6 磷酸盐（以P计） ≤1.0mg/L 7 石油类 ≤5mg/L 8 pH 6～9 三、噪声执行标准 1、项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011），标准值详见表4-5。 表4-5 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011） 昼间 夜间 70 55 2、项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准，标准值如表4-6。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位： dB（A） 类别 等效声级dB（A） 昼间 夜间 2类 60 50 四、固废执行标准 （1）一般固体废弃物标准 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及其修改单中的相关规定。 （2）危险固体废弃物标准 项目产生的废机油等属于危险固废，执行危险废物贮存污染控制标准（GB 18597-2001）及其修改单中的相关规定，危险废物暂存于项目区内危废暂存间，交由有资质的单位进行处置，同时设置危废台账，危废转移联单等。 |
| 总量控制指标 | 根据工程分析，结合国家总量控制指标原则，建议本项目总量控制指标： 废气：本项目进行砂石料生产，产生的废气主要为粉尘，不设废气总量控制指标。 废水：本项目在生产过程中无生产废水产生；降尘用水全部蒸发损耗，无废水外排；生活污水经生活污水收集池收集后沉淀后用于场地洒水将尘，不外排；项目运营期无废水外排，因此本项目不设废水总量控制指标。 固体废物：固体废物处置率为 100%。 |

# 表5 建设项目工程分析

一、施工期工程分析 1、施工工程内容 根据《云南省姚安县太平镇摆依村豹子箐石场普通建筑材料用砂岩矿矿产资源开发利用方案》和相关资料表明，本次新建矿山主要工程为：在矿区外围西侧公路旁，新建占地面积500m2的工业场地，破碎站旁新建占地755m2的原料堆场，用于建筑用砂矿堆放；在原料堆场南侧，建设占地面积800m2，用于堆存破碎筛分好的块石料、碎石料。从矿区南东侧修建新公路，与乡村道路相连，接入开采平台各个标高出入口，自上而下进行开采。运输线路宽度：路面宽度5m，路基宽度5.5m。开拓公路1727.39m；在矿区外围设计截洪沟，截洪沟共长1538.22m，开拓公路建设1727.39m的截洪沟。以防止雨水对矿区采场冲刷，截洪沟为M7.5浆砌石截洪沟；上口宽0.92m，底宽0.66m，沟壁坡比1:0.4，深0.40m，梯形断面，沟壁及沟底M7.5浆砌片石衬砌，厚0.3m。于运输道路一侧、开采区各级开采平台内设置排水沟，各排水沟汇入矿区西侧、东侧10m³的雨水沉淀池。雨水经过收集后用于矿区洒水降尘用水进行回用。矿区外围西侧设一排土场，排土场库容量约为26.46万m3。为防止在暴雨等极端天气下排土场产生溃坝的危险，需在排土场下方设置拦渣坝。设计坝体长58.56m，坝底宽4.7m，顶宽1.5m，坝高5m(含基础标高2m)，坝体用浆砌石砌筑，坝身设置排渗孔。建设生活办公用房，生活办公区建筑钢架结构和混凝土结构结合，占地面积约800m2，位于开采区西北侧（内设旱厕、危废暂存间等）。为保证施工进度及效率，施工过程中主要以机械施工为主，土方使用挖掘机、装载机、自卸汽车运输，填方压实采用压路机，并洒水压尘；其他根据地形条件，机械和人工相结合，计划施工期约12个月。 施工期“三场”设置：项目施工期土石方即挖即填，可以做到项目区内平衡，不另设取土场和排渣场；项目施工期在建设排渣场挡土墙及沉淀池过程中需要用到浆砌石，料石由本项目采矿区内采取，水泥、砂浆等材料由外购进，购进后搭建简易工棚暂存，工棚建筑面积约50m2，项目混凝土用量较少，不设临时搅拌站，采用人工拌合方式进行。 2、施工工艺流程 项目施工期主要新建矿区内部开拓道路、工业场地、堆料场、排土场、矿区截排水沟、沉淀池等。项目施工期工艺流程及产污环节见图5-1。 2、施工期主要污染源强分析 （1）施工期大气污染 项目施工期大气污染主要是施工扬尘和施工机械和运输车辆产生的废气。 ① 施工场地扬尘 结合项目场址所在区域的实际情况，项目施工期开挖工作较少，且施工时间较短，在采取加强洒水降尘措施控制后，可有效控制扬尘污染。 ② 车辆行驶的动力起尘 在施工期间，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。由于本项目施工量较少，使用施工材料很少，进出车辆较少，项目施工期车辆行驶的动力起尘量较少。 ③ 机械废气 本项目施工期间，施工机械运行过程中会产生燃油废气，为影响空气环境的主要污染物之一，主要成份是CO和NOx和THC，其中CO是柴油燃烧的产物，NOX是柴油爆裂时，进入的空气中氮与氧化合而成的产物，THC是柴油不完全燃烧的产物。各种施工机械所产生的尾气属间隙性无组织排放，各类污染物产生量有限，项目施工场地空旷，扩散条件较好，CO不会产生局部浓度过高的情况。且随着施工期工程量较小，施工期较短，随着施工期的结束，尾气产生的影响也将随之消失。 （2）施工期废水 ① 生活污水 项目施工人员约15人，施工人员不在项目区内食宿。施工人员生活污水主要为洗手污水，主要污染物为SS，施工人员平均用水量按每人20L/d·人计算，则用水量为0.3m3/d，排污系数0.8，则产生的废水量为0.24m3/d，本项目的施工期为12个月，约360天，施工期内产生生活废水86.4m3。施工人员洗手水产生量较少，主要污染物为SS，经施工期设置临时沉淀池（容积1m3）处理后，用于场地内洒水抑尘。 ② 施工废水 项目施工期不进行运输车辆及机械冲洗，施工用水主要为降尘用水，降尘用水全部自然蒸发，施工期无施工废水产生。 （3）施工期噪声污染 项目区内表土场、排土场、内部运输道路等建设主要使用推土机和挖掘机，以及人工辅助建设，主要噪声源为推土机和挖掘机运行噪声。项目施工噪声多为点声源，施工中使用不同的施工机械，其数量、地点常发生变化，作业时间也不定，从而导致噪声产生的随机性、无组织性，属不连续产生。运输车辆的噪声更具不规律性。参照同类型项目施工噪声源强值，施工期的噪声源强一般超过90dB(A)，特点为暂时的短期行为，无规律性。对于施工噪声，主要通过优化施工方案、合理安排施工时间及距离衰减等措施进行处理。 （4）施工期固体废物 ① 土石方 本次建设施工期土石方工程主要集中在道路开挖、生产区建设、截洪沟、排水沟等建设。项目在建设过程中依势而建，采取高挖低填，未能回填的废渣堆存于排土场中，尽量做到土石方平衡，土石方产生量约为4500m3，采取高挖低填，即挖即填，填方量约为4500m3，不产生临时弃土。本项目施工期产生的土石方为道路建设、截洪沟、排水沟等排水工程建设，道路建设、项目截洪沟、排水沟等排水系统建设时会产生土石方，产生的土石方用于道路平整，不会产生废弃土石方。 ② 建筑垃圾 项目施工期工程内容主要是新建表土场、排土场、修建拦渣坝修建道路、截洪沟、排水沟等，施工期产生的建筑垃圾主要包括砂石、石块、碎砖等杂物。根据类比，本项目产生建筑垃圾约为0.2t，产生的建筑垃圾能回收的回收利用，不能回用的用于项目区道路铺垫。 ③生活垃圾 施工期间有15名施工员不在工地食宿，每人每天产生生活垃圾0.5kg/d，每天共计7.5kg，施工期为12个月，产生生活垃圾量2.7t，生活垃圾集中收集后运至摆依村生活垃圾处置点集中处置。 （5）水土流失 项目区属以水力侵蚀为主的西南土石山区，土壤容许流失量为500t/km2a，项目区现状水土流失强度为轻度侵蚀，土壤侵蚀模数为1880.51t/km2a。预测可能产生水土流失总量为9.82t，可能新增水土流失总量为9.81t。施工期使水土流失增加至中度侵蚀，必须采取严格的水土保持措施，减少水土流失量。 二、 运营期工程分析 图5-2 项目生产工艺及产污节点图 1、运营期工艺流程简述(图示)： 本项目生产工艺流程及产污环节见图5-2。 项目工艺流程简述入如下： （1）表土剥离及地表废石清理 根据矿区地形地貌特征，项目采用台阶式的采剥方法，主要采用挖掘机直接铲装废土剥离。矿体裸露于地表无表土时则清理表面废石后直接开采石料。表土剥离过程中会产生剥离粉尘、机械设备噪声和废土石，为避免增大水土流失，建议剥离一块开采一块，恢复一块，随着开采进度推进逐步剥离，逐步恢复，有利于降低生态影响。剥离表土堆存于表土场，用于后期植被恢复绿化覆土，剥离出来的废石堆存于废石堆场，不产生弃方。这个过程中产生的污染主要为：植被破坏、水土流失、少量扬尘等。 （2）钻孔、爆破 A、钻孔 本采石场以机械开采为主要方式，采用钻机穿孔，采用中深孔爆破技术进行爆破，可以最大程度地节省工作场地和操作人员。这个过程产生的污染物主要为：噪声及粉尘。 B、爆破作业 项目采用中深孔爆破方法，采场爆破作业由有资质的爆破公司进行负责，项目区内不设置炸药库。爆破出的毛石部分作为成品出售，剩余部分使用装车运至破碎站。此环节的产污主要包括噪声、粉尘（少量烟雾）。 （3）装卸 项目采出的石料经前装车（铲车）装入自卸汽车运往生产区临时原料堆场。此工程产生的污染物为粉尘。 （4）破碎和筛分 矿区开采出的石料运输至原料堆场，使用破碎机破碎和筛分，项目石料破碎、筛分颗粒物通过集气罩收集，进入布袋除尘器处理后约99%被布袋除尘器收集，剩余1%通过破碎筛分车间设置的排气筒排放。此过程产生的主要污染物为：噪声、粉尘。 （5） 成品堆存 项目成品于成品堆场堆存过程会产生扬尘。 2、运营期主要污染源强分析 （1）运营期大气污染 ① 粉尘 本项目矿区开采过程中凿岩钻孔采用湿法作业，产生粉尘量较少。项目扬尘主要为钻孔粉尘、开采作业区扬尘、运输动力起尘、堆场扬尘、破碎、筛分粉尘、爆破粉尘、物料输送粉尘。 A、钻孔粉尘 本项目矿区开采过程中，钻孔作业产生粉尘量较少。类比同类项目，项目所采用的钻机正常作业情况下，单台钻机粉尘产生量约为12mg/s，项目开采区设置凿岩钻机1台，每天平均工作8小时，年工作300天，则凿岩钻孔粉尘产生量为0.35kg/d，0.11t/a，所产生的粉尘呈无组织形式排放。项目采取湿式凿岩，粉尘排放量约为产生量的20%，即0.022t/a。 B、项目开采区作业场地扬尘 项目矿区采场在表土剥离、采挖过程中会产生扬尘，采场作业扬尘量采用经验公式 Q=0.009U4.1e-0.55w 式中：Q——采场作业扬尘量，（kg/a.m2） U——风速（m/s），平均风速取3.5m/s W——矿石含水率（%），按照不洒水情况下考虑，取0.4% 本项目最大同时开采面积为矿区开采面积的10%，即最大开采面积为8270m2。 经核算，粉尘产生量为8.68t/a。项目在剥离表土、采挖过程中进行洒水降尘，可减少粉尘量约80%，则矿区采场粉尘排放量为1.74t/a。项目采场产生的粉尘呈无组织排放，基本上自然降落到矿区内，有少量扬尘随风飘落矿区之外，影响范围大约100～150米。 C、运输粉尘 项目运营期，矿石在采出后，由车辆运输至工业场地区破碎，在装卸运输过程中会产生一定量的粉尘，矿区道路路面上的起尘量采用经验公式计算， Qi=0.0079V•W0.85•P0.72： Q=∑Qi=Qi× L ×Q / W 其中：Qi为每辆汽车行驶扬尘量（kg/km.辆）； Q：汽车运输总扬尘量； V：汽车行驶速度，矿区内行驶平均速度取20km/h； W：汽车重量，汽车自重5t，载重20t，本次计算取往返平均值12.5t； P：道路表面粉尘量，根据经验数据，取0.3kg/m2; L：运输距离（0.6km） Q：运输量（25万t/a） 本项目规模为年产25万t砂岩矿石，年生产300天，平均每天需运输833.3t矿石，矿区内部运输配备3台运输车输，经计算得道路扬尘产生量为6.84t/a。矿区运输道路进行洒水降尘，因此，运输期间道路扬尘产生量较小。洒水降尘能减少扬尘量80%，则排放量为1.37t/a。 D、堆场扬尘 项目堆场主要为成品堆场、排土场及表土堆场，在晴天、大风天气下表层粉尘会被吹起形成大量扬尘，且起尘量与堆存的物料有关，物料粒径越小，产尘量越大。以上3个堆场总占地面积7600m2，本环评采用西安冶金建筑学院推荐的干推计算公式进行估算，其估算公式如下： Q=4.23×10-4×V4.9×S 式中： Q一物料无组织排放速率，mg/s； V一当地平均风速（m/s），平均风速取3.5m/s S一堆场面积，m2，项目成品堆场、表土场及排土场面积计算，为7600m2； 经过计算，项目运营期间堆场扬尘产生量为1986.1mg/s，项目年生产300天，晴天以200天计，经计算得项目堆场扬尘产生量为1.94t/a。通过洒水降尘措施控制后，项目区扬尘量可减少约80%，则项目区堆场扬尘的实际排放量为0.388t/a。 E、破碎、筛分粉尘 本项目岩矿加工过程包括破碎和筛分过程会产生粉尘，本项目开采的砂石运至破碎站进行破碎、筛分后出售，在破碎、筛分过程中会产生大量的粉尘。根据同类工程类比，项目破碎、筛分工段粉尘产生量按0.05‰计，项目每年砂石料破碎量为25万t/a，则破碎筛分工段粉尘产生量为12.5t/a，本项目破碎、筛分机进行三面围挡采用水雾喷淋，类比同类工程，粉尘产生量可降低80%，则原料破碎中产生的粉尘排放量为2.5t/a。再通过雾炮机对项目区破碎筛分粉尘进行雾化降尘，粉尘产生量可降低95%，则原料破碎筛分过程中产生的粉尘排放量为0.125t/a。 F、爆破粉尘 根据类比同类矿山，爆破产尘量约 250g/m3 ，项目年开采量为9.03万m³，则爆破产生粉尘约22.58t/a。爆破前将工业场地、进场道路洒水湿润，爆破后粒径大的粉尘在近距离内短时间内沉降，粒径<10m的飘尘不易沉降，但仅占产尘量的1%以下，因此爆破粉尘产生量为0.23t/a。 项目粉尘产生及排放统计情况一览表见表5-1所示。 表5-1 项目粉尘产生排放一览表 源强 钻孔粉尘 开采作业场地扬尘 运输粉尘 堆场扬尘 破碎、筛分粉尘 爆破粉尘 排放方式 无组织排放 产生量(t/a) 0.11 8.68 6.84 1.94 12.5 22.58 排放量(t/a) 0.022 1.74 1.37 0.39 0.125 0.23 总产生量(t/a) 52.65 总排放量(t/a) 3.877 ②机械及运输车辆尾气 矿山在采矿剥离开采、装卸和运输矿石时，使用挖掘机、推土机等施工机械和运输车辆，运行过程中排放少量尾气，对项目区域空气质量有一定影响，由于项目所在区域地势较为空旷，机械尾气主要靠自然通风扩散。 ③爆破废气 炸药在爆炸过程中产生高温高压膨胀气体，主要有害气体为CO、NO、NOx，排放方式为短期、间断、无组织排放。根据《非污染生态影响评价技术导则培训教材》中提供的测试数据，1kg炸药产生的有害气体量约为 107L，项目爆破周期约为30d/次，预计本矿区用于爆破的炸药为9t/a。类比同类矿山项目，岩石炸药爆炸产生的CO量为0.59g/kg，NOx为1.64g/kg，因此本矿区因爆破而产生的大气污染物：CO为0.0477t/a、NOx为0.1314t/a。由于露天爆破时大气扩散能力强，有害气体很快会稀释、扩散。 ④油烟 厨房设1个炉灶，使用电作为燃料，电属清洁能源，使用时不产生废气，对外界无污染。食物烹制过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物，统称为油烟。项目职工人员为20人，根据类比调查，每人每天食用油量为30g，故区内职工每天食用油量为0.3kg。油烟产生量按食用油量的3%计，为0.009kg/d，2.7kg/a。厨房做饭时油烟产生量不大，项目所在区域地势开阔，经大气稀释扩散后对周围环境影响不大。 （2）用水及废水产生情况 ① 项目区用水情况 A、降尘用水 本项目洒水降尘主要为矿区运输道路、成品堆场、表土堆场、排土场洒水降尘，需要洒水降尘的面积约10315m2，类比同类项目，洒水量约为0.5L/（m2·d），则用水量为5.16m3/d，项目年工作300天，晴天按200天进行计算，项目降尘用水1032m3/a。项目降尘用水主要为流经项目区内的沟箐流水，此外还可使用收集的生活污水，该部分用水通过场地自然蒸发，不产生废水。 B、破碎、筛分喷淋用水 项目旱季生产过程，破碎筛分工段需要进行喷淋降尘，故项目于破碎筛分工段设置喷淋装置进行洒水降尘，设置密闭厂房，进行地面硬化，根据类比同类项目，破碎筛分工艺雾状喷淋用水约4L/t（石料），项目年破碎筛分25万吨石料，项目年工作300d，每天破碎、筛分石料约833.33t，则项目破碎筛分工段雾状喷淋用水量约3.33m3/d，项目区旱季以200d计算，则项目破碎筛分工段喷淋用水量约666m3/a。 C、 生活用水 本项目年工作日300天，每天1班8小时。根据项目的工作制度，项目职工总人数为20人，全部在项目区内食宿。项目区设置食堂及旱厕，生活污水主要为食堂用水及日常生活清洗污水，污水中主要污染物为SS。员工日常生活清洗污水中的污染物含量相对较低，污水量较小。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），本项目食宿员工用水取最大值100L/（人·d）计，则项目职工生活用水量为2m3/d，600m3/a，职工生活污水经排入生活污水收集池收集沉淀后用于项目区内洒水降尘，不外排；厨房泔水经泔水桶收集后委托附近村民用于禽畜养殖。 ②项目区废水产生情况 生活废水 项目职工生活用水量为2m3/d，600m3/a，产污系数按0.8计算，则项目生活污水量为1.6m3/d，480m3/a，生活污水经生活污水收集池收集沉淀后用于项目区洒水降尘，不外排。 地表雨水径流 矿区下雨天的初期雨水往往含有大量泥沙，为了减少初期雨水对当地环境的影响，本环评提出在矿区排水沟出水口处设置一座初期雨水收集池，初期雨水收集池需指定专人负责运行管理。降雨时初期雨水进入初期雨水收集池进行处理后用于厂区洒水降尘，后期的雨水由排水沟排走。 根据姚安县连续五年气象资料，最大日降雨量为115.6mm，0.080mm/min，初期雨水降雨时间按15min计，汇水区域面积为25600m2，径流系数取0.9。降雨时，厂区及矿区初期雨水计算公式如下： V= FψH V——初期径流雨水量 ， F——汇水区域面积， Ψ——为径流系数（取0.9）， H——降雨强度，取初期15min。 由上式计算得厂区及矿区前15min初期径流雨水量为27m3/次。项目建设容积为30 m3的初期雨水收集池，用于初期雨水的收集，故本项目在项目区西侧、东侧分别设置15m³的初期雨水收集池各1个，用于初期雨水的收集。 ③ 项目用水及污水产生情况 本项目用水量为10.49m3/d，2298m3/a，生产过程无废水产生，生活污水产生量为1.6m3/d，480m3/a，生活污水经生活污水收集池收集后，晴天用于项目区及运输道路抑尘洒水，雨天储存。项目用水及污水产生情况见表5-2；项目区水量平衡图详见图5-3所示。 表5-2 项目用水及污水产生情况 用水项目 人数/面积 用水标准 用水量 （m3/d） 污水量（m3/d） 来源 产生量 排放量 食宿员工 20人 100L/人·d 2 1.6 0.0 山泉水 破碎筛分喷淋 / 4L/t 3.33 0.0 0 沉淀池 降尘 10315m2 晴天：0.5L/m2·d 5.16 0.0 0.0 雨水、生活污水 雨天：0 0.0 0.0 0.0 合计 / / 晴天：10.49 雨天：2 1.392 0.0 / （）雨天用水量 图5-3 项目区水量平衡图 项目内实行雨污分流排水体制，于项目区西侧、东侧建设1个各15m³的雨水收集池，用于沉淀采矿区、采空区、运输道路、生产区地表雨水中的泥沙，经沉砂池沉淀后的地表雨水经收集后用于项目区晴天洒水降尘，不外排；雨天消耗不完部分进入项目区西侧箐沟。项目开采过程中场区、堆场、道路、破碎筛分降尘的洒水通过蒸发、下渗和吸收消耗，无废水产生。生活污水经生活污水收集池（5m3）收集处理后回用于项目区洒水抑尘，雨天暂存，不外排。 （3）噪声 采石作业面进行剥离覆土、凿岩、挖掘石料、装载石料、破碎筛分石料等活动，以及石料运输车辆，将会产生一定的噪声污染。运营期主要噪声源强见表5-3。 表5-3 项目噪声源情况汇总表 序号 噪声源 单位 数量 等效声级[dB（A）] 位置 备注 1 挖掘机 台 3 90 开采区 流动声源 2 凿岩机 台 1 85 流动声源 3 破碎机 台 3 90 工业场地 固定声源 4 振动筛 台 1 87 固定声源 5 自卸式汽车 台 3 90 流动声源 （4）固体废物 A、一般固体废弃物 ①土石方 根据《云南省姚安县太平镇摆依村豹子箐石场普通建筑材料用砂岩矿矿产资源开发利用方案》，项目区内设计可采砂岩矿资源量492.37万t（177.75万m3），矿山剥离量为26万m3，项目区表土剥离平均厚度为0.2m，则项目区内表土剥离量为1.45万m3，项目区剥离表土堆放表土堆场内，用于项目区后期植物措施覆土；剩余24.55万m3为废石，项目区开采出的废石堆放于项目区排土场，不产生弃方。 ②生活垃圾 本项目年工作日300天，每天1班8小时。根据项目的工作制度，矿山职工为20人，全部于项目区内食宿。项目食宿员工生活垃圾产生量按1kg/(人•d)计，则项目生活垃圾产生量为20kg/d（6t/a），项目区设置有1个生活垃圾收集池对生活垃圾进行收集，生活垃圾经收集后统一运至附近村庄垃圾处置点进行妥善处置。 ③旱厕粪便 项目设有旱厕，本项目劳动定员为20人，旱厕粪便按0.25kg/d·人计算，则运营期粪便产生量约为5kg/d，1.5t/a。旱厕粪便定期清掏用于周边农田施肥。 ④厨房泔水 项目厨房设置2只泔水桶，厨房含油废水及剩菜剩饭经泔水桶收集后委托附近村民用于禽畜养殖。 ⑤初期雨水收集池、生活污水收集池淤泥 项目初期雨水收集池、生活污水收集池淤泥定期清掏，淤泥产生量约为0.2t/a，淤泥清掏后堆放于表土堆场，用于项目后期植被恢复覆土。 B、危险固体废弃物 项目产生的危险固体废弃物主要为设备维修检修时产生的废机油，产生量较少，约0.6t/a。本环评要求项目使用专门的容器收集后于项目危废暂存间内暂存，最终委托有资质的危废处理单位处置。 （5）水土流失 根据项目水土流失特点分析，结合水土流失预测原则，本项目运营期可能造成的水土流失面积主要是指营运期开挖、占压、使用等扰动地表且使该区域产生新的水土流失量的面积。根据开发利用方案，运营期可能引起水土流失的面积为80191m2（包括开采区、破碎站、筛分区、成品堆场、表土堆场、排土场等占地面积）。根据《云南省2004年土壤侵蚀现状遥感调查报告》（云南省水利厅，云南省水利水电科学研究院，2006年2月）资料显示及现场调查，项目区水土流失现状为轻度侵蚀，平均侵蚀模数为1880.51t/km2·a，当发生地表扰动后，平均侵蚀模数增大约10倍。预测项目运营期可能产生水土流失总量为1507.99t，可能新增水土流失总量为1507.18t。

# 表6 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前 | 处理后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 (mg/m3) | 产生量 （t/a） | 排放浓度 (mg/m3) | 排放量 （t/a） |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工场地扬尘 | 扬尘 | -- | 少量 | -- | 少量 |
|  |  | 车辆行驶的动力起尘 | 扬尘 | -- | 少量 | -- | 少量 |
|  |  | 机械废气 | NOX、SO2、THC | -- | 少量 | -- | 少量 |
|  | 营运期 | 钻孔粉尘 | 无组织粉尘 | -- | 0.11 | -- | 0.022 |
|  |  | 开采区作业场地扬尘 | 无组织粉尘 | -- | 8.68 | -- | 1.74 |
|  |  | 运输粉尘 | 无组织粉尘 | -- | 6.84 | -- | 1.37 |
|  |  | 堆场扬尘 | 无组织粉尘 | -- | 1.94 | -- | 0.388 |
|  |  | 破碎、筛分粉尘 | 无组织粉尘 | -- | 12.5 | -- | 0.125 |
|  |  | 爆破粉尘 | 无组织粉尘 | -- | 22.58 | -- | 0.23 |
|  |  | 机械及运输车辆尾气 | NOX、SO2、THC | -- | 少量 | -- | 少量 |
|  |  | 爆破废气 | CO | -- | 0.0477 | -- | 0.0477 |
|  |  |  | NOx | -- | 0.1314 | -- | 0.1314 |
|  |  | 油烟 | 油烟 | -- | 2.7kg/a | -- | 2.7kg/a |
| 水污 染物 | 施工期 | 生活污水 | SS | -- | 86.4m3 | -- | 0 |
|  |  | 施工废水 | SS | -- | 少量 | -- | 0 |
|  | 营运期 | 生活污水 | SS | 480m³/a | 经污水收集池收集后用于洒水降尘用水 |
|  |  | 地表径流 | SS | 27m3/次 | 经沉砂池收集后晴天用于洒水降尘用水，雨天部分经沉淀后进入箐沟 |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械、运输车辆 | 机械噪声 | 84-90dB（A） | 对周围声环境影响较小 |
|  | 营运期 | 挖掘机、凿岩机、破碎机、振动筛、自卸汽车 | 机械噪声 | 85-120dB（A） | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准 |
| 固体废物 | 施工期 | 场地开挖 | 土石方 | 4500m3 | 高挖低填，用于场地开挖回填，不产生弃方。 |
|  |  | 生产区建筑物建设 | 建筑垃圾 | 0.2t | 经收集后可再生利用部分回收出售给废品站，余下部分用于道路填方。 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 2.7t | 经生活垃圾收集桶收集后运至附近村庄垃圾处置点处置 |
|  | 营运期 | 采矿区 | 表土 | 1.45万m3 | 堆存于表土场，用于后期植物措施覆土 |
|  |  |  | 废石 | 24.55万m3 | 堆存于排土场 |
|  |  |  | 雨水收集池、生活污水收集池淤泥 | 0.2t/a | 淤泥清掏后堆放于表土堆场，用于项目后期植被恢复覆土。 |
|  |  | 员工生活 | 生活垃圾 | 6t/a | 经生活垃圾收集池收集后定期清运至附近村庄垃圾处置点处置 |
|  |  |  | 旱厕粪便 | 1.5t/a | 旱厕粪便定期清掏用于周边农田施肥。 |
|  |  |  | 厨房泔水 | 少量 | 厨房泔水经泔水桶收集后委托附近村民用于禽畜养殖 |
| 危废 |  | 设备检修、维修 | 废机油 | 0.6t/a | 危废暂存间暂存，委托有资质的单位处置。 |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 据现场踏勘项目区未进行过开采，植被主要为云南松和低矮灌木；常见动物有老鼠、麻雀等，其生物多样性较简单，评价区域内群落种类较少，植物群落的空间结构简单，植被类型单一。项目区域及周边200m范围内未发现珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布。 项目建设时由于开采区开挖、废土、石土堆积，可能导致项目区原有植被消失，改变原有地貌。随着项目场区建设，项目施工对生态环境的影响可得到有效的恢复。本项目采空区将会导致其覆盖植被遭受破坏，改变土地利用现状，破坏土体结构及其理化性质，从而增加项目所在地的土壤侵蚀，土石方开挖导致短期水土流失。根据环评现场踏勘，项目区域覆盖的植被以松树和低矮灌木为主，植被破坏面积较小，生物量损失较少。为了减轻项目开采期和闭坑期生态环境影响，环评提出以下措施： 开采期：（1）严格按矿山资源开发利用方案进行开采，严格按开采设计布置采场； （2）对已经达到开采境界的边坡进行及时护理和植物措施； （3）实施露天采场截洪沟的施工；堆场区建设造成的地表破坏进行固土护坡和植被恢复。 闭坑期：对露天采场进行回填、绿化；边坡进行植物措施；临时用地一带进行拆除、平整和植物措施。 |

# 表7 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 （1）施工扬尘的影响分析 项目施工扬尘来自内部运输道路、破碎站和生产区、截排水沟等开挖建设等过程中。 ① 施工场地扬尘 项目在生产区整平、矿山基础设施建设过程中，地表裸露，在干燥及风力大的条件下，产生一定的扬尘。项目在施工期裸露地表采取洒水降尘后，施工期间场地扬尘可得到有效的控制。项目最近的保护目标为项目区北面约826m处的摆依村，位于项目区的侧下风向，但因为项目区四面环山，与环境保护目标之间有山体阻隔，项目在施工场地采取洒水降尘措施后，施工期场地扬尘对周边敏感点影响较小。 ② 车辆行驶的动力起尘 由于本项目施工量较少，使用施工材料很少，进出车辆较少，项目施工期车辆行驶的动力起尘量较少。项目施工期间通过限速行驶，加大对路面的洒水降尘，可有效控制施工期车辆洒水降尘，可将扬尘距离缩小到20~50m。因此施工期车辆行驶的动力起尘，在采取有效措施后，对周围环境影响较小。 为减轻项目施工扬尘对周围环境的影响，拟采取以下防治措施： A、施工场地安排专门人员对施工场地和进出场地道路进行洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定。一般旱季每天不少于2次，若遇大风或干燥天气要适当增加洒水次数，以道路减少扬尘的产生量。 B、对建筑垃圾及建筑材料应及时处理、清运和堆放，以减少占地，堆放场地加盖蓬布或洒水，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。施工垃圾应及时清运，适量洒水，减少扬尘。 通过采取以上措施后，可有效减少施工期间扬尘，且施工期产生的扬尘是短期的，随着施工活动的结束，场地的覆盖、道路、工业场地的形成等，施工扬尘对环境空气的影响也就随之结束，因此施工期对环境空气的影响较小。 ③ 施工机械废气影响分析 施工机械和运输车辆作业期间产生的废气，产生废气的施工机械主要有挖土机、运输车辆等。由于施工期作业范围相对较小，机械数量较少，施工机械和运输车辆外排尾气量均不大，尾气排放点随设备移动呈不固定方式排放，且使用柴油作能源，外排尾气中主要为THC、CO、NOx等，在大气环境中经一定的距离自然扩散、稀释后，对评价区域空气质量影响不大。 综上所述，建设单位在采取本报告提出的一系列措施的控制下，可以有效降低扬尘的影响，对周边环境的影响是可以接受的，并随着施工期间的结束而结束。 （2）施工期水环境影响分析 项目施工期不设置施工营地，施工人员均不在项目内食宿，项目施工机械不在项目施工场地内进行清洗，故本项目施工期水污染物主要为施工人员清洁废水。根据工程分析，项目施工期施工人员清洁废水产生量为0.24m3/d，施工期施工人员废水经生活污水收集池（1m3）处理后，用于场地内洒水抑尘，不外排。综上所述，项目施工过程中，需加强管理，同时在项目施工场界四周设置临时排水沟。采取以上措施后，施工期对周围地表水体的影响较小。 （3）声环境影响分析 项目施工期主要是工业场地、办公生活区和开采道路施工，主要包括场地平整、道路建设以及办公生活区建设等。施工期噪声主要来自挖掘机、推土机、装载机等机械设备噪声。项目施工期各施工阶段使用不同的施工机械，其数量、地点常发生变化，作业时间也不定，从而导致噪声产生的随机性、无组织性，属不连续产生。本项目在施工期内严格控制施工时间，合理调整高噪设备的使用时间，使施工期间施工场地产生的噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GBl2523–2011)规定，避免尽量降低噪声对周边居民的影响。 项目周边最近的声环境保护目标为项目区北面约826m处的摆依村，施工噪声对周围环境的影响主要集中在50m范围内，故项目施工期施工噪声对周边声环境的影响可接受。 综上所述，在施工中注意机械的保养、合理操作，使施工机械运作在最低声级水平，同时合理安排作业时间，并且施工期禁止夜间施工；施工噪声对于区域噪声环境质量的影响是短暂的，随着施工期的结束，这些影响也随之消失。 （4）固体废物环境影响分析 项目施工期固体废弃物主要是建设过程中剥离表土和建筑垃圾，另外还有少量施工人员生活垃圾。 ① 土石方 根据工程分析，施工期开采区不进行开挖；工业产地需要进行平整；内部道路建设对地表扰动较大，产生大量土石方。施工期总挖方量为4500m3，施工期产生的土石方高挖低填，全部回填，不产生弃方。 ② 建筑垃圾 项目施工期工程内容主要是新建表土场、排土场、修建拦渣坝、修建道路、截洪沟、排水沟等，施工期产生的建筑垃圾主要包括砂石、石块、碎砖等杂物。根据类比，本项目产生建筑垃圾约为0.2t，产生的建筑垃圾能回收的回收利用，不能回用的用于项目区道路铺垫。 ③ 生活垃圾 根据工程分析，施工期施工人员生活垃圾产生量为2.7t，经生活垃圾收集桶收集后定期清运至附近村庄垃圾处置点处置。 综上所述，项目施工过程中土石方、建筑垃圾和施工人员垃圾得到合理处置。施工期固废处置率为100%，不会对周围环境造成较大的影响。 （5）施工期水土流失影响分析 项目在工程施工中，要平整场地、道路开挖，直接造成施工场地区域内地表植被的完全破坏和一定范围内植被不同程度的破坏；施工机械、材料的堆放，施工人员践踏、临时占地、弃土、弃石的堆放等，将破坏一定区域内的植被，诱发水土流失。弃土石如果处置不当易污染环境；大量植被的清除，降低了其对土壤的固持性能，同时大量土石方的开挖、平整等都使得原有土壤有机质的矿化能力增强，其间的粘结力相应降低，且对土壤的扰动也破坏了土壤原有水稳性团聚体含量及其组成。该施工过程中一系列的土壤性质的变化降低了土壤的抗蚀性，使得一定程度的水土流失得以发生。根据工程分析本项目预测可能产生水土流失总量为9.82t，可能新增水土流失总量为9.81t。施工期使水土流失增加至中度侵蚀，必须采取严格的水土保持措施，减少水土流失量。由于项目施工期的影响持续时间较短，通过对矿区边坡设置截排水沟、对矿区附近已有采空区进行植被恢复等，可以降低项目施工期对水土流失的影响。因此只要在施工的各个时段采取必要的生态保护和水土保持措施，在施工结束时及时做好恢复和补偿工作，加强植被恢复，可将水土流失控制在其所在区域的土壤侵蚀容许范围内，施工期对生态系统的影响是有限的。因此项目在建设施工过程中必须高度重视对周围生态环境的保护，要在施工各个时段内做好各种防护措施，并且在施工完成时，及时做好恢复和补偿工作， 二、运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）无组织颗粒物影响分析 本项目扬尘主要为钻孔粉尘、开采作业区粉尘，运输起尘、堆场扬尘、破碎粉尘、筛分粉尘、爆破粉尘、物料输送粉尘。 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中 5.3 节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录 A 推荐模型中的AERSCREEN 模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判定 评价等级按下表的分级判据进行划分 表7-1 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下: 表7-2 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m³) Cmax(μg/m³) Pmax(%) D10%(m) 堆场面源 TSP 900.0 23.81 2.65 / 开采区面源 TSP 900.0 42.50 4.72 / 破碎、筛分面源 TSP 900.0 21.10 2.34 / ③评价因子和评价标准 表7-3 项目粉尘产生排放一览表 源强 钻孔粉尘 开采作业场地扬尘 运输粉尘 堆场扬尘 破碎、筛分粉尘 爆破粉尘 排放方式 无组织排放 产生量(t/a) 0.11 8.68 6.84 1.94 12.5 22.58 排放量(t/a) 0.022 1.74 1.37 0.39 0.125 0.23 总产生量(t/a) 52.65 总排放量(t/a) 3.877 表7-4 评价因子和评价标准表 序号 评价因子 功能区 标准值 （µg/m3） 取值时间 标准来源 1 TSP 二类区 300 日均 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单二级标准 ④污染源参数 表7-5 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称 坐标(°) 矩形面源 污染物排放速率 经度 纬度 海拔高度 长度（m） 宽度（m） 有效高度（m） TSP（kg/h） 开采场地粉尘 101.218006 25.348056 2225.00 120.00 82.70 10.00 0.24 堆场粉尘 101.215334 25.349355 2140.00 100.00 76.00 10.00 0.05 破碎、筛分粉尘 101.215259 25.347629 2111.00 50.00 10.00 10.00 0.02 ⑤估算模式参数设置 估算模式采用的污染源参数见表7-6所列。估算模式计算一次浓度的气象类型采用系统自动筛选。估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，因此，经估算模式计算出的最大地面浓度大于进一步预测模式的计算结果。 表7-6 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) / 最高环境温度 34.2 最低环境温度 -4.8 土地利用类型 阔叶林 区域湿度条件 潮湿 是否考虑地形 考虑地形 是 地形数据分辨率(m) 90 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/m / 岸线方向/° / ⑥评价因子 根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》要求，筛选该项目的主要评价因子为：无组织TSP。 ⑦估算模式计算结果输出 根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》，采用估算模式，计算污染源下风向25000m范围内地面最大浓度值，项目无组织粉尘排放下风向25000m范围内最大落地浓度见表7-7、7-8、7-9所示。 表7-7 开采作业场地TSP计算结果表 下方向距离(m) 矩形面源 TSP浓度（ug/m3） TSP占标率（%） 50.0 25.20 2.80 100.0 30.70 3.41 200.0 41.53 4.61 300.0 41.00 4.56 400.0 37.93 4.21 500.0 34.96 3.88 600.0 32.80 3.64 700.0 31.03 3.45 800.0 29.25 3.25 900.0 27.62 3.07 1000.0 26.16 2.91 1200.0 23.55 2.62 1400.0 21.22 2.36 1600.0 19.20 2.13 1800.0 17.45 1.94 2000.0 15.95 1.77 2500.0 12.99 1.44 3000.0 10.84 1.20 3500.0 9.24 1.03 4000.0 8.00 0.89 4500.0 7.03 0.78 5000.0 6.25 0.69 10000.0 2.78 0.31 11000.0 2.47 0.27 12000.0 2.22 0.25 13000.0 2.01 0.22 14000.0 1.83 0.20 15000.0 1.68 0.19 20000.0 1.17 0.13 25000.0 0.88 0.10 下风向最大浓度 42.50 4.72 下风向最大浓度出现距离 250.0 250.0 D10%最远距离 / / / / 表7-8 堆场TSP计算结果表 下方向距离(m) 矩形面源 TSP浓度（ug/m3） TSP占标率（%） 50.0 22.44 2.49 100.0 21.83 2.43 200.0 16.71 1.86 300.0 13.11 1.46 400.0 11.37 1.26 500.0 9.90 1.10 600.0 8.73 0.97 700.0 7.94 0.88 800.0 7.27 0.81 900.0 6.70 0.74 1000.0 6.23 0.69 1200.0 5.45 0.61 1400.0 4.83 0.54 1600.0 4.31 0.48 1800.0 3.88 0.43 2000.0 3.51 0.39 2500.0 2.83 0.31 3000.0 2.34 0.26 3500.0 1.98 0.22 4000.0 1.71 0.19 4500.0 1.50 0.17 5000.0 1.33 0.15 10000.0 0.58 0.06 11000.0 0.52 0.06 12000.0 0.46 0.05 13000.0 0.42 0.05 14000.0 0.38 0.04 15000.0 0.35 0.04 20000.0 0.24 0.03 25000.0 0.18 0.02 下风向最大浓度 23.81 2.65 下风向最大浓度出现距离 64.0 64.0 D10%最远距离 / / / / 表7-9 破碎、筛分TSP计算结果表 下方向距离(m) 矩形面源 TSP浓度（ug/m3） TSP占标率（%） 50.0 13.63 1.51 100.0 9.16 1.02 200.0 6.20 0.69 300.0 4.74 0.53 400.0 4.03 0.45 500.0 3.47 0.39 600.0 3.04 0.34 700.0 2.75 0.31 800.0 2.51 0.28 900.0 2.31 0.26 1000.0 2.14 0.24 1200.0 1.87 0.21 1400.0 1.65 0.18 1600.0 1.47 0.16 1800.0 1.33 0.15 2000.0 1.20 0.13 2500.0 0.96 0.11 3000.0 0.80 0.09 3500.0 0.67 0.07 4000.0 0.58 0.06 4500.0 0.51 0.06 5000.0 0.45 0.05 10000.0 0.20 0.02 11000.0 0.18 0.02 12000.0 0.16 0.02 13000.0 0.14 0.02 14000.0 0.13 0.01 15000.0 0.12 0.01 20000.0 0.08 0.01 25000.0 0.06 0.01 下风向最大浓度 21.10 2.34 下风向最大浓度出现距离 26.0 26.0 D10%最远距离 / / / / ⑧无组织粉尘正常排放的影响分析 项目无组织粉尘主要来自于爆破、开采区、矿区道路、堆场、破碎及筛分工序。根据表7-7、7-8、7-9可知，项目无组织TSP排放下风向最大落地浓度为42.5μg/m3，占标率为4.72%，距污染源中心距离为250m。项目周边主要为林地，离项目区最近的敏感目标在项目区北面约826m处的摆依村，有山体阻隔，无组织粉尘对其影响较小，总体大气环境质量较好，环境容量高，粉尘无组织排放最大落地浓度点环境空气质量可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单二级标准要求，其余区域优于最大落地浓度点，故项目无组织粉尘排放对周围环境的影响可接受。 项目生产若采取环评提出的以下措施后，粉尘的产生量和对周围环境及职工的影响可大大降低。 A、开采作业区粉尘主要是剥离表土、采挖过程，项目区采取洒水降尘措施，成品堆场及表土场、排土场采取洒水降尘措施，可有效减少粉尘的产生，对周围环境影响不大； B、原料即采即生产，不堆存，含有一定的水分，进料口设置喷淋装置，可有效减少粉尘的产生；破碎和筛分工序产生的粉尘量不大，且新增雾炮机、密闭车间等措施可有效减少粉尘的产生； C、项目区内运输道路为简易碎石道路，运输过程会产生扬尘，项目通过定时洒水，可减小路面扬尘产生。 D、项目区落料点设置雾炮机进行降尘，可有效减少粉尘的产生，对周围环境影响不大。 ⑨大气环境防护距离 根据预测，建设项目大气污染物浓度未超过环境质量浓度限值，不需设置大气环境防护距离。 （2）燃油废气 项目燃油废气主要来源于燃油机械排放的尾气，排放量较小，由于项目所在区域地势较为空旷，燃油废气主要靠自然通风扩散。项目运营期产生的废气对区域环境空气影响较小。 （3）爆破废气 炸药在爆炸过程中产生高温高压膨胀气体，主要有害气体为CO、NO、NOx，排放方式为短期、间断、无组织排放，本矿区因爆破而产生的大气污染物：CO为0.0477t/a、NOx为0.1314t/a，由于露天爆破时大气扩散能力强，有害气体很快会稀释、扩散，对周边环境空气影响较小。 （4）油烟 项目厨房以电为燃料，做饭时间短，产生的油烟量较少，经排气扇排出后呈无组织排放，经扩散后，对周围环境影响不大。 综上，项目运营期产生的废气对区域环境空气影响较小。 （5）建设项目大气环境环境影响评价自查表 表7-10 建设项目大气环境环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级 ( 二级( 三级 ( 评价范围 边长=50km ( 边长5~50km ( 边长=5km ( 评价因子 SO2 +NOx 排放量 ≥2000t/a ( 500~2000t/a ( ≤500t/a ( 评价因子 其他污染物（颗粒物） 包括二次PM2.5 ( 不包括二次PM2.5 ( 评价标准 国家标准 ( 地方标准 ( 附录 ( 其他标准 ( 现状评价 环境功能区 一类区 ( 二类区( 一类区和二类区 ( 评价基准年 （2019）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据( 主管部门发布的数据 ( 现状补充监测 ( 现状评价 达标区 ( 不达标区 ( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源 ( 本项目非正常排放源( 现有污染 ( 拟替代的污染源 ( 其他在建、拟建项目污染源 ( 区域污染源 ( 大气环境影响预测与评价 预测模式 AERMOD ( ADMS ( AUSTAL2000 ( EDMS/AEDT ( CALPUFF ( 网络模型 ( 其他 ( 预测范围 边长≥50km ( 边长5~50km ( 边长=5km( 预测因子 预测因子（颗粒物） 包括二次PM2.5 ( 不包括二次PM2.5 ( 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100% ( C本项目最大占标率>100% ( 正常排放年平均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10% ( C本项目最大占标率>10% ( 二类区 C本项目最大占标率≤30% ( C本项目最大占标率>30% ( 非正产排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（0）h C本项目最大占标率≤100% ( C本项目最大占标率>100% ( 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标 ( C叠加不达标 ( 区域环境质量的整体变化情况 K≤-20% ( K>-20% ( 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物） 有组织排放废气监测 ( 无组织排放废气监测( 无监测 ( 环境质量监测 监测因子：（未开展监测） 监测点位数：（0）个 无监测 ( 评价结论 环境影响 可以接受 ( 不可以接受 ( 大气环境防护距离 \ 污染源年排放量 粉尘：（3.877）t/a 注：“(”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 2、运营期地表水环境影响分析 废水处理、排放情况以及水质 项目区实行雨污分流，项目区内初期雨水经排水沟收集后排入项目区内沉砂池沉淀后回用于项目区内洒水降尘，不外排；项目区内产生的生活污水量较小，主要为职工日常洗手用水，项目区生活污水成分单一，经排水沟排入生活污水收集池收集沉淀后回用于项目区内洒水降尘，不外排。 评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定，建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。本项目属于水污染影响型建设项目，应根据排放方式和废水排放量划分评价等级，见表7-11： 表7-11 水污染影响型建设项目评价等级判定表 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d）：水污染物当量数W/（量纲一） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q<200且W<6000 三级B 间接排放 - 注 1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录 A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注 2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注 3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注 4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注 5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注 6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注 7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500 万 m3/d，评价等级为一级；排水量＜500 万 m3/d，评价等级为二级。 注 8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级 A。 注 9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级 B。 注 10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级 B 评价。 项目区位于姚安县太平镇摆依村，项目区无生产废水及生活废水外排，根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018）的评价等级划分，该项目水污染影响型评价等级为三级B，根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求，主要从水污染控制和水环境影响减缓措施有效性、污水处理设施的环境可行性方面进行分析评价。 水环境影响分析 ①生活废水影响分析 项目项目职工入厕使用旱厕，生活污水中不含粪便；食堂废水经泔水桶收集后同生活垃圾一同运至附件村庄垃圾处置点处置。项目生活污水仅为清洁废水，使用1个5m3生活污水收集池收集后，晴天用于项目区内洒水抑尘，雨天储存。根据工程分析，项目生活污水产生量为1.6m3/d，项目生活污水收集池可收集约3天的生活污水，即项目所在区域内连续3天降雨，项目生活污水都可做到不外排。此外，项目于生活污水收集池池顶部加盖盖板，一方面可防治雨季雨水进入池内，增加池子负荷，另一方面可保障职工生活安全，避免有人不慎跌落进池子内引起溺水事件。本环评认为项目采取的生活污水治理措施切实可行。对周边地表水环境影响不大。 ②地表雨水 项目雨季会产生大量地表径流，项目区域范围内设置有截、排水沟对项目区域内雨季雨水进行导流，项目下游沟箐中设置西侧、东侧分别设置1个15m3的沉砂池对雨水中的泥沙进行沉淀，雨水经沉淀后用于项目区内晴天洒水降尘，雨天只有超出沉砂池容积的才排入下游箐沟。综上所述，本环评认为项目采取的雨水收集治理措施切实可行。对周边地表水环境的影响不大。 通过本环评分析，项目废水经处理后对周边地表水环境影响较小，且本项目拟实施的水污染防治措施均切实可行。 （4）建设项目地表水环境影响评价自查表 表7-12 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型 (；水文要素影响型 ( 水环境保护目标 饮用水水源保护区 (；饮用水取水口 (；涉水的自然保护区 (；重要湿地 (；重点保护与珍惜水生生物是栖息地 (；重要水生生物的自然产卵场所及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 (；涉水的风景名胜区 (；其他(。 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 (；间接排放 (；其他 ( 水温 (；径流 (；水域面积 ( 影响因子 持久性污染物 (；有毒有害污染物 (；非持久性污染物(；pH值(；热污染 (；富营养化 (；其他 (； 水温 (；水位（水深） (；流速 (；流量 (；其他 ( 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 ( 二级 ( 三级A ( 三级B ( 一级 (；二级 (；三级 ( 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 ( 在建 ( 拟建 ( 其他 ( 拟替代的污染源 ( 排污许可证 (；环评 (；环保验收 (；既有实测 (；现场监测 (；入河排放口的数据 (；其他( 受影响的水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期 (；春季 (；夏季 (；秋季(；冬季( 生态环境保护主管部门 (；补充监测 (；其他 ( 区域水资源开发利用状况 未开发 (；开发量40%以下(；开发量40%以上 ( 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期 ( 春季 (；夏季(；秋季 (；冬季( 水行政主管部门(；补充监测 (；其他 ( 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期(；平水期(；枯水期 (；冰封期 (； 春季 (；夏季 (；秋季 (；冬季 ( 无 监测断面或点位（0）个 现状评价 评价范围 河流：长度（0）km；湖库、河口及近岸海域：面积（0）km2 评价标准 河流、湖库、河口：I类 (；II (；III (；IV (；V ( 近海岸：第一类 (；第二类 (；第三类 (；第四类 ( 规划年评价标准（） 评价时期 丰水期 (；平水期 (；枯水期 (；冰封期 ( 春季 (；夏季 (；秋季 (；冬季( 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标(；不达标( 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标 (；不达标( 水环境保护目标质量状况：达标 (；不达标 ( 对照断面、控制断面等代表性断面的水质量状况 ：达标 (；不达标( 底泥污染评价 ( 水资源与开发利用程度及水文情势评价 ( 水环境质量回顾评价 ( 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 ( 达标区 ( 不达标区 ( 备注 \ 预测影响 预测范围 河流：长度（0）km；湖库、河口及近岸海域：面积（0）km2 预测因子 （无） 预测时期 丰水期 (；平水期 (；枯水期 (；冰封期 ( 春季 (；夏季 (；秋季 (；冬季 ( 设计水文条件 ( 预测情景 建设期 (；生产运行期 (；服务期满后 ( 正产工况 (；非正产工况 ( 污染控制和减缓措施方案 ( 区（流）域环境质量改善目标要求情景 ( 预测方法 数值解 (；解析解 (；其他 ( 导则推荐模式 (；其他 ( 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标 (；替代削减源 ( 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 ( 水环境功能区域水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 ( 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 ( 水环境控制单元或单元水质达标 ( 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 ( 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 ( 水文要求影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 ( 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 ( 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上下和环境准入清单管理要求 ( 污染源排放量核算 污染物名称 排放量（t/a） 排放浓度（mg/L） 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量（t/a） 排放浓度（mg/L） 生态流量确定 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 备注 项目区无生产废水产生，生活废水经生活污水收集池收集沉淀后回用，不外排。 防治措施 环保措施 污水处理设施 (；水文减缓设施 (；生态流量保障设施 (；区域削减 (；依托其他工程措施 (；其他 ( 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 (；自动 (；无监测( 手动 (；自动 (；无监测 ( 监测点位 无 本 监测因子 无 污染物排放清单 ( 评价结论 可以接受 (；不可以接受 ( 注“(”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 3、声环境影响分析 ① 噪声源强分析 本项目噪声来自剥离表土、凿岩爆破、挖掘石料、装载石料、破碎、筛分石料、石料运输等活动，噪声源强为85～120 dB(A) ，具体噪声源强表7-13。 表7-13 主要噪声源强一览表 序号 噪声源 单位 数量 等效声级[dB(A)] 1 挖掘机 台 3 90 2 凿岩机 台 1 85 3 装载机 台 3 95 4 破碎机 台 3 90 5 振动筛 台 1 87 6 自卸式汽车 台 3 90 项目开采区仅在白天进行作业，本项目昼间将开采区及工业场地区简化成一个点声源进行预测。开采区噪声主要为机械露天作业产生的噪声，生产区噪声主要为破碎机和筛分机产生的机械噪声。 ② 运营期单台设备噪声预测值 项目采用点源衰减模式，预测公式如下： Lr=Lr0-20lg(r／ro)-∆L 式中：Lr---距声源r处的A声压级，dB(A)； Lr0--距声源r0处的A声压级，dB(A)； r---预测点与声源的距离，m； ro--监测设备噪声时的距离，m； ∆L--车间隔声，加设减震垫引起的衰减值，取15dB(A)； 由上公式计算出本项目运营期噪声预测结果见表7-14。 表7-14 单台机械设备的噪声预测值 (dB(A) 设备名称 1m 10m 20m 30m 40m 50m 100m 200m 450m 挖掘机 90 70 64 60 58 56 50 44 37 凿岩机 85 65 59 56 53 51 45 39 32 装载机 95 75 69 66 63 61 55 49 42 破碎机 90 70 64 60 58 56 50 44 37 振动筛 87 67 61 57 55 53 47 41 34 自卸式汽车 90 70 64 60 58 56 50 44 37 注：本环评仅对连续产噪设备作噪声预测 ③ 运营期多台设备噪声预测值 按照各种机械设备同时开启运转，噪声叠加计算按照下式计算： 项目运营期凿岩机并非每天都使用，此外挖掘机、凿岩机、装载机、自卸汽车每天使用时间也不到8小时，因此本环评仅对破碎机、振动筛同时开启运转时噪声叠加结果如7-15表： 表7-15 多台机械工作噪声随距离衰减后的值 距离(m) 1 10 20 30 40 50 100 150 L(dB(A)) 92 52 40 33 28 24 12 3 ④ 厂界预测结果及评价 表7-16 厂界及敏感点到声源的距离 声源 东厂界预测点 西厂界预测点 南厂界预测点 北厂界预测点 项目生产设备 25m 30m 150m 360m 预测值dB（A） 35 33 3 1 项目运营期连续噪声源为主要为破碎机、振动筛、挖掘机，由表7-16可知，项目厂界东、南、西、北噪声值均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准昼间要求限值，即昼间≤60dB(A)。经现场踏勘，距离项目区最近的环境敏感点为东面约910m处的大核桃树村，噪声预测值为小于40dB(A)，能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的昼、夜间标准限值，项目夜间不生产，且项目区位于山谷内，噪声传播条件较差。因此，项目运营期设备噪声对周围声环境影响较小。 4、运营期固废环境影响分析 A、一般固废 项目运营期产生的固体废弃物主要有弃土石方及生活垃圾、旱厕粪便和厨房泔水等。 ① 土石方 根据《云南省姚安县太平镇摆依村豹子箐石场普通建筑材料用砂岩矿矿产资源开发利用方案》，项目区内设计可采砂岩矿资源量492.37万t（177.75万m3），矿山剥离量为26万m3，项目区表土剥离平均厚度为0.2m，则项目区内表土剥离量为1.45万m3，项目区剥离表土堆放表土堆场内，用于项目区后期植物措施覆土；剩余24.55万m3为废石，项目区开采出的废石堆放于项目区排土场，不产生弃方。 根据《云南省姚安县太平镇摆依村豹子箐石场普通建筑材料用砂岩矿矿产资源开发利用方案》，项目区表土剥离平均厚度为0.2m，则项目区内表土剥离量为1.45万m3，项目区剥离表土堆放表土堆场内，项目区设置1个容积1.5万m³的表土堆场，表土用于项目区后期植物措施覆土，表土堆场能满足堆放要求；剩余24.55万m3为废石，项目区设置1个容积为26.46m³的排土场，项目区开采出的废石堆放于项目区排土场，排土场能满足废石堆放的要求。 项目排土场设置合理性分析： 排土场位于矿区西侧，设计库容26.46万m³，用于存放采挖过程中产生的废土石。排土场的主要构筑物为挡土墙，为防止在暴雨等极端天气下排渣场产生溃坝的危险，设计坝体长58.56m，坝底宽4.7m，顶宽1.5m，坝高5m(含基础标高2m)，坝体用浆砌石砌筑，坝身设置排渗孔；砌坝时须清除坝体底部的废土。本次拟建的排土场容积能满足项目运营期废土石堆放。 本环评对本项目拟建排土场选址合理性进行分析，分析情况如下： a、排土场选址于西侧洼地处，不存在滑坡、泥石流等重力侵蚀现象，地质条件良好，不存在制约性因素。 b、项目所选排土场设置于低洼处，布置了挡土墙后，安全隐患较小。本次环评要求项目排土场与居民集中区的距离不得小于500m，由于项目排土场周围 500m范围内没有居民集中分布，因此，排土场的建设及产生的影响很小，无安全隐患存在，选址合理。 c、排土场所在区域及周边地区无地下暗河、溶洞等岩溶地质情况发育。 d、项目主要弃渣来露天采场开采产生弃渣，规划排土场布置于矿区公路旁、施工方便的位置，有利于弃渣运输及存放，经计算，排土场库容能满足项目生产需要。 e、规划排土场布置在道路旁（矿山开采下侧），设计的道路截排水及矿山上侧坡面所布设的截排水沟措施对排土场上游洪水起到一定拦截作用，以保证排土场不受洪水威胁，也不存在上游汇流的冲刷侵蚀，可以避免由此可能引起的水土流失，也减小了水土流失防治工程量。 f、排土场内植被以灌木及杂草为主，堆渣结束后，可采取植被恢复措施使生态得以恢复，不仅恢复因渣体堆放破坏原生态环境，同时治理了原地貌水土流失。本方案服务期结束后，本排土场将进行封场周边植被。 g、排土场选址不占风景名胜区、自然保护区、生态脆弱区和国家级水土流失重点预防保护区。 综上所述，项目排土场选址合理，容积能满足项目运营期表土及废土石堆放。但为有效预防水土流失，矿山建设及生产运行期间，要加强施工管理，严格按照堆渣规划，将弃渣运往指定排土场进行堆存，严禁随意倾倒。 排土场选址与环境保护要求的符合性见下表。 表7-17 与场址选择的环境保护要求的符合性分析 序号 GB18599-2001 要求 排土场情况 结论 1 所选场址应符合当地城乡建设总体规划要求 排土场选址于西侧洼地处 符合 2 应依据环境影响评价结论确定场址的位置及周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据 项目最近的关心点是位于项目区侧下风向，距离排土场826m的摆依村。项目排土场粉尘经过降尘处理后对周围关心点影响很小。故不设置大气环境防护距离 符合 3 应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响 排土场地质条件较好，避开了地基 下沉的影响 符合 4 应避开断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区 排土场的地质条件较好，未在断层、断层破碎带、溶洞区以及天然滑坡 或泥石流影响区 符合 5 禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区 排土场选址不在江湖、湖泊、水库 最高水位线以下的滩地、洪泛区 符合 6 禁止选在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域 排土场周边没有自然保护区、风景 名胜区和其他需要特别保护的区域 符合 本项目废土石属于第I类一般工业固体废物，废土石场建设符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）I类固废处置场的要求，废土石场选址较为合理。 ② 生活垃圾 本项目年工作日300天，每天1班8小时。根据项目的工作制度，矿山职工为20人，均在项目区内食宿。项目食宿员工生活垃圾产生量按1kg/(人•d)计，则项目生活垃圾产生量为20kg/d（6t/a），项目区设置有3个生活垃圾桶对生活垃圾进行收集，生活垃圾经收集后统一运至附近村庄垃圾处置点进行妥善处置。结合本项目特点，项目该部分固废处理措施可行。 ③ 旱厕粪便 项目区员工入厕使用旱厕，根据工程分析，运营期粪便产生量约为5kg/d，1.5t/a。旱厕粪便定期清掏堆肥用于后期植被恢复施肥。结合本项目特点，项目该部分固废处理措施可行。 ④ 厨房泔水 项目厨房设有2只泔水桶，厨房含油废水及剩菜剩饭经泔水桶收集后同生活垃圾一起定期清运至附近村庄垃圾处置点处置。结合本项目特点，项目该部分固废处理措施可行。 ⑤初期雨水收集池、生活污水收集池淤泥 项目初期雨水收集池、生活污水收集池淤泥定期清掏，淤泥产生量约为0.2t/a，淤泥清掏后堆放于表土堆场，用于项目后期植被恢复覆土。 综上所述，项目运营期固体废物处置率100%，对周围环境影响较小。 B、危险固废 根据《国家危险废物名录》(2016版)，项目设备维修检修时产生的废机油属于危险废物（900-214-08 车辆、机械维修和拆解过程中产生的废气发动机油，制动器油。自动变速器油、齿轮油等废润滑油 T/I），产生量较少，约0.6t/a，本环评要求项目使用专门的容器收集后于项目危废暂存间内暂存，同时设置危废台账和转移联单，委托有资质的危废处理单位处置。结合本项目特点，项目该部分固废处理措施可行。 5、土壤环境影响分析 （1）评价等级 项目为建筑用砂岩矿开采，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），项目属于Ⅲ类项目，且属于生态影响型项目，根据生态影响型敏感程度分级表及评价工作等级划分表，具体如下： 表7-18 生态影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 盐化 酸化 碱化 敏感 建设项目所在地干燥度a ＞2.5 且常年地下水位平均埋深＜1.5 m 的地势平坦区域；或土壤含盐量＞4 g/kg 的区域 pH≤4.5 pH≥9.0 较敏感 建设项目所在地干燥度＞2.5 且常年地下水位平均埋深≥1.5 m 的，或 1.8＜干燥度≤2.5 且常年地下水位平均埋深＜1.8 m 的地势平坦区域；建设项目所在地干燥度＞2.5 或常年地下水位平均埋深＜1.5 m 的平原区；或 2 g/kg＜土壤含盐量≤4 g/kg 的区域 4.5＜pH≤5.5 8.5≤pH＜9.0 不敏感 其他 5.5＜pH＜8.5 a是指采用 E601 观测的多年平均水面蒸发量与降水量的比值，即蒸降比值。 表7-19 生态影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价工作等级 项目类别 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 敏感 一级 二级 三级 较敏感 二级 二级 三级 不敏感 二级 三级 - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 项目区地处滇中高原西北部，属中山中切割地貌类型，自然坡度10～30°，属于斜坡地带，所在区域年平均降雨量为800mm，年平均蒸发量为2432mm，干燥度为3.04，大于2.5，地下水埋深＞1.5m，项目区内土壤类型为黄棕壤类沙壤土，土壤肥力中等，PH值偏酸性，一般为4.5～6.5左右，因此矿区所在位置土壤环境不敏感，可不开展土壤环境评价。 6、生态影响分析 姚安县太平镇摆依村豹子箐石场位于姚安县太平镇摆依村南东约0.8km，项目正在办理用地手续。项目区区植被为云南松、荆棘、杂草、少量的灌木和乔木，无珍稀及需要保护的动植物，结合本项目的特点，该矿山为新建矿山，未进行过开采活动，未对周边生态环境造成较大影响，综上所述，本项目建设对该地区生态影响较小。 7、运营期水土流失影响分析 （1）对植被的影响分析 从实地调查情况看，评价区域内未发现地带性原生植被，只有云南松、荆棘、杂草、少量灌木。 （2）水土流失的影响分析 根据工程分析，计算得出本项目可能新增的水土流失量。预测时段内运营期可能土壤流失预测总量为1507.99t，新增土壤水土流失量为1507.18t。 若积极采取水土保持控制措施，可将水土流失现象控制在最低限度。根据项目《水土保持方案》要求，项目应采取如下水土保持措施： ① 新增工程措施：在采矿区台阶上修建排水沟，露天采场周边修筑截洪沟，均采用矩形沟土沟，长1961m，采用梯形断面，尺寸为：上口宽0.5m，底宽0.4m，深0.5m。 ② 平台和边坡工程措施： A、采石区开采结束后采空区将形成5级宽4m的平台和边坡，且基岩裸露，边坡坡度25—498，根据立地条件，平台选用云南松、车桑子混播，运料结束后第一年雨季阴天或小雨天混交撒播，初植密度为30kg/hm2。边坡坡脚及坡顶选用爬山虎进行护坡，初植密度333株/km，单行，株距3m。 B、采石区后期植物措施面积为32410m2。定植爬山虎500株，云南松、车桑子各51.4kg。考虑到90%的苗木成活率，需爬山虎550株，云南松、车桑子各56.5kg，抚育管理32410m2，覆土6000m³。 矿区地貌为山地地貌，矿山地表土壤颗粒松散，抗冲击能力差，地表植被长势较好，遇暴雨易形成沟状侵蚀，大风季节容易造成风蚀。该项目在建设过程中，由于建设需要开挖坡面，扰动山体，破坏了原有的地貌和植被，影响了表土结构，导致土体抗蚀指数降低，土壤侵蚀加剧，加上施工中产生的弃土弃渣，有可能造成矿区的水土流失。采矿期间的地表挖掘破坏当地的地形地貌、植被等生态环境，随着机械化开采和运输车辆碾压产生大量弃土，造成表土松动和二次扬尘，导致水土流失增加，区域生态系统破坏。 结合该矿区生产特点，将采场损毁、产品堆场等占压土地面积为80191m2，矿区开采过程中，由于剥离原坡面岩石以上的覆盖层破坏原有植被，扰动表土结构，改变自然坡度，致使汇流面积、水流方向发生变化，导致土壤侵蚀加剧，排放的弃土弃渣，如处理不当，也会导致水土流失量增加，若不采取有效的水土流失防治措施，这些弃渣在水蚀和风蚀共同作用下，将对周边的环境构成威胁。经预测，本项目运营期可能新增水土流失量为1507.18t。若积极采取水土保持控制措施，可将水土流失现象控制在最低限度。根据相关要求，项目应采取如下水土保持措施： ①矿山采场东、西、北侧需修建长约378m 截洪沟。 ②采矿平台每个开采平台都修建排水沟，排水沟总长1961m，道路的一侧修建排水沟，排水沟长621m。 ③根据项目区排水系统，在矿区西侧、东侧各设置1个下沉砂池（15m3）。矿区内雨水经沉砂池沉淀处理后部分回用于场地洒水降尘，回用不完的排入下游山箐后汇入下游山箐。 ④表土部分用于后期采空区植物措施覆土，部分堆存于表土堆场，作为后期植物措施覆土。 ⑤矿山运输道路外侧将形成一定的裸露区域，设计在道路外侧种植行道树，不但可以起到稳定路旁边坡、巩固路基的作用，还可以减少水土流失对交通线路造成的危害，同时可以美化环境，起到一定的阻隔噪声和降低颗粒物的作用。采用“乔木+草本”结合的方式种植。乔木选用旱冬瓜，草种选用狗牙根和高羊茅。矿山的开发单位应加强与水土保持行政主管部门配合，认真落实实施计划，并与矿山开发建设的主体工程同时进行。使矿山开发水土流失综合防治体系发挥作用，可将矿山开采时造成的水土流失及生态环境破坏降至最低。 8、服务期满后生态恢复治理措施要求 本项目矿山闭矿后对环境的影响主要表现为对生态环境的潜在影响以及污染影响。针对该项目开采情况，闭矿后可能造成的环境影响，主要来自排土场及生活设施各类残渣清理不净造成的固废污染、地表松动后造成水土流失，为预防或减轻上述因素可能造成的不利环境影响，本项目拟在服务期满后必须采取以下措施： ①在土地使用权移交前，应征求项目管理部门意见，需对矿区需拆除的构筑物、建筑物进行拆除，并及时清除场内残渣，且按水保要求进行绿化； ②应严格按矿山水土保持的有关规定，在矿山开采过程中根据实际情况合理采取临时措施、永久措施、工程措施与植被措施相结合的方式控制水土流失； ③固体废物堆存场以及废弃采矿平台、采空区应覆土绿化，必须种植易成活的速生型树种，作为对矿山开采时对植被造成损害的补偿，促进矿区生态环境的恢复，保护生物资源恢复的基本条件不发生逆转； ④在矿山恢复生态植被时，应注意资源就地补偿的物种选择，可征询当地林业部门的意见，引进适合于本地生长的植物品种，避免引起外来物种过度生长繁殖，形成物种单一化，使生物资源的流失； ⑤通过相关职能部门对已采取的预防或恢复措施进行验收并对潜在影响进行评估，采取必要的补救措施； ⑥对砂料挖走留下的平台或坑口迹地进行植被恢复，可将项目矿石开采过程中剥离的表土，回填于采挖面用于以便有效进行植被恢复； ⑦矿山开采完毕后，其采矿平台必须在二个月内回填、用土覆盖和封存，一年内应落实复垦、植树等生态恢复措施，避免发生坍塌和局地沙化，土地长时期暴露，受侵蚀，丧失生态恢复的基本条件。 A、工程量 项目共计采取植物措施233000m2，其中设计扦插葛藤35875株、爬山虎24109株，撒播高羊茅1198.2kg，狗牙根1349.4g，栽植旱冬瓜31739株，考虑10%的补植率，需要苗木量为葛藤122190株、爬山虎1137834株，高羊茅1345.2kg，狗牙根1194.1kg，旱冬瓜31738.9株，穴状整地10730.8个，块状整地37985个，抚育管理53392.5m2。 B、立地条件 项目区属亚热带干热季风气候，年平均气温为 15.6℃，年平均降雨量为 800mm，雨量相对集中，土壤土层厚 30cm 左右，绿化区域坡比在 10~40°。 C、树种、草种选择 根据本区绿化区域立地条件，植物采用当地适生树种，采用“乔木+草本”，乔木选用旱冬瓜，草种选用狗牙根和高羊茅。种子苗木必须从合法机构购买，以保证种植质量。 D、生物学特性 旱冬瓜（ AlnusnepalensisD.Don ）： 桦木科（Betulaceae）；落叶乔木，材质较好，是较好的家具、木模、农具及建筑装修用材，树皮为很好的栲胶原料，根具根瘤菌，能增进土壤肥力，树叶是很好的绿肥；分布海拔 500—2500m，喜光树种，对土壤要求不严，适应性强，稍耐干旱瘠薄，生长迅速，干形好，分枝高，天然更新能力强。 狗牙根 （ CynodonDactylonL. ） ：禾本科，分布广泛，在我国黄河流域以南各地均有野生，属暖地型草坪草。该草极耐热，喜光稍耐荫，较耐寒，耐践踏，喜排水良好的肥沃土壤中生长。由于生长能力强适应范围广，是牧草地和水土保持草地的优良草种。 高羊茅 （ Testucaarundinacea ） ：高羊茅属多年生草本植物，秆成疏丛，直立，粗糙，幼叶折叠；叶舌呈膜状，长 0.4~1.2mm，平截形；叶耳短而钝，有短柔毛；茎基部宽，分裂的边缘有茸毛；叶片条形，扁平，挺直，近轴面有背且光滑，具龙骨，稍粗糙，边缘有鳞，长15~25cm，宽 4~7mm。收缩的圆锥花序。喜寒冷潮湿、温暖的气候，在肥沃、潮湿、富含有机质、PH 值为 4.7~8.5 的细壤土中生长良好。不耐高温，最耐旱和践踏；喜光，耐半阴，对肥料反应敏感，抗逆性强，耐酸、耐瘠薄，抗病性强。适宜于温暖湿润的中亚热带至中温带地区栽种。广泛用于养护管理粗放的飞机场、赛马场等场地以及公路护坡等。 E、整地 块状整地：栽植的乔木采用块状整地，块状整地规格为：40cm×40cm×40cm。 F、栽植技术 苗木来源：根据就地、就近育苗的原则，造林绿化所需苗木和种子，可与楚雄市的苗圃基地提前达成苗木购销协议，禁止使用带有森林病虫害检疫对象的种子、苗木。 旱冬瓜：株间距为 4m，造林以 5～9 月之间为好，栽植扶正苗木。栽植时，根系要舒展，做到深埋少露，塌实，浇水，还要做防风措施；栽植后需要查苗补植，定植后 5 天内解除护芽板，保证全苗齐苗。 狗牙根、高羊茅造林要求：草籽必须选用发芽率大于 90%，出苗率大于 85%的合格草籽。播种时应选纯净度高、杂质少、发芽率高的种子。播种后应立即覆土镇压，使种子与土壤充分接触，覆土厚度为 2～4mm。播种后及时浇水灌溉，灌溉设备以雾化管为好，雾化程度高，可防止水滴太大将种子冲溅出土壤。 狗牙根、高羊茅草籽按 1:1 混合撒播，撒播密度为 60kg/hm2 。为了避免杂草危害，秋天播种效果较好。 G、抚育管理 旱冬瓜应对苗木过长的根系进行适当修剪，以免造成栽植窝根。苗木入土深度约超过根颈 2～3cm，回细土壅根后，稍向上提苗，使根系舒展，再次填土打紧压实，最后盖一层松土呈弧形。草籽播种后出苗前，若遇土壤板结时，要及时耙耱，破除板结层，以利出苗。苗期生长慢，为防杂草危害，要中耕松土除草 1～2 次；发现害虫危害，要及时防治。生长二年以上的草地，土层紧实，透气性差，在春、秋两季返青前和放牧刈割后的再生前，要进行耙地松土，并结合松土追肥，每亩施过磷酸钙 20～25kg，或磷二氨5～8kg，以利新芽新根生长发育。 补植和补播：造林不合格的造林地，应及时进行补植补播或重新造林。植苗造林的补苗应用同龄大苗。 幼树管理：根据林种和树种需要，应适时进行除蘖、修枝、整形等抚育工作。对具有萌芽能力的树种，因干旱、冻害、机械损伤以及病虫兽等危害造成生长不良的树种应及时平茬复壮。 在采取上述措施后，项目闭矿后不会对周边环境产生明显影响。 9、环境风险分析 （1）风险调查 根据本项目的工艺特点，本项目在矿山开采期间产生的柴油、废机油的贮存、应用等环节存在着对人类生活及周围环境污染的潜在危害，可能引发环境风险事故。 废机油属于《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A-突发环境事件风险物质及临界量清单中“第八部分-其他类物质及污染物-392-油类物质（矿物油类；如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）”，在厂界内的最大储存量为8.6t。 （2）环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），柴油和废机油属于附录B.1突发环境事件风险物质中的油类物质——矿物油类的临界量表中的危险物质，临界量为2500t。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中提出的危险物质数量与临界量比值（Q）计算公式计算Q值： 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在量，t；本项目涉及的危险物质为柴油和废机油，最大贮存量为8.6t。 Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t；本项目涉及的危险物质为废机油，临界量为2500t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I；当≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q＞100。 根据计算，项目Q（废机油、柴油储罐）=0.0034，项目Q＜1，环境风向潜势为I。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价等级划分依据，项目环境风险潜势为I，本项目环境风险评价工作等级为简单分析a。 （3）环境风险评价工作级别判据 环境风险评价工作级别判据如下表所示。 表7-20 环境风险评价工作级别判据表 环境风险潜势 IV、IV+ III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风向防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 （4）环境敏感目标概况 根据本环评分析，项目风险物质为废机油和柴油，废机油储存于项目区危废暂存间内，柴油贮存于双层罐内，并设置防渗及三防措施；废机油和柴油储存过程存在泄露风险，泄露后主要会对所在区域地下水和土壤造成污染影响，根据调查，项目建设用地位于姚安县太平镇太平村委会摆依村组，周边主要分布山体和南部沟箐。经现场踏勘，项目周边有山体，农耕地和村庄等离项目区相对较远。即从项目危险物质发生事故时的污染途径分析，项目建设区域周边环境风险环境敏感目标主要为山体。 （5）环境风险分析 根据项目特点并调研同类型项目的事故发生情况，本项目的最大可信事故为废机油泄露、火灾事故。 火灾会产生一氧化碳等有毒有害气体和烟尘，高浓度一氧化碳可引起急性中毒，中毒者常出现脉弱，呼吸变慢等反应，最后衰竭致死；慢性一氧化碳中毒会出现头痛、头晕、记忆力降低等神经衰弱症状。大量的烟尘进入大气，可能会导致局部大气环境短时间内环境质量超标。 废机油、油罐泄露会对地表水、地下水环境及土壤造成污染。 ①对地表水的污染 泄漏或渗漏的柴油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，致使水生生态遭到破坏；再次，成品油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需较长时间。 ②对地下水的污染 储油罐泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到柴油的污染，将使地下水产生严重异味，水质恶化，无法饮用；受污染的地下水补给地表水，会造成地表水水质恶化；地下水受污染，会影响地表植物的生长；地下水污染治理困难，修复时间较长。储油罐应做好防渗防腐工作，防止油罐泄漏造成地下水污染。 ③对土壤的污染 柴油物质进入土壤后，会引起土壤理化特性的变化，如堵塞了土壤的孔隙结构，破坏土壤结构，使土壤的透气性、透水性降低；其富含的反应基能够与土壤中的无机氮、磷结合并限制硝化作用和脱磷酸作用，从而使土壤的有效磷、氮含量减少，导致土壤有机质的碳氮比和碳磷比的变化，一方面恶化了土壤微生物的生存环境，另一方面石油自身对土壤中微生物也具有一定的负面影响，进而导致了反映土壤活性的微生物数量减少，微生物群落和微生物区系发生变化，使得未污染的土壤环境中微生物的五大功能明显降低，土壤的活性降低甚至没有活性，破坏土壤微生态环境。 （6）环境风险防范措施及应急要求 废机油环境风险防范措施及应急要求 ①机油及维修产生的废机油暂存于危废暂存间，全部进行防渗、防漏处理，存放区严禁烟火，电器与设备采用防爆设备。 ②收集的废矿物油应按照《危险废物贮存污染控制标准》要求进行暂存，存入专门的容器内，贴危废标识，建议将其存放在砖混结构的杂物间内，做好防淋防渗处理，并及时送有资质的单位处置。 ③应急处理：迅速撤离火灾污染区人员至上风处，并立即进行隔离，若发生爆炸事故，撤离距离需加长，并严格限制出入。 ④灭火方法：消防人员必须全身佩戴防火防毒服，用灭火器紧急处理，及时报告，根据情况向厂内应急中心求救或拨打119。 柴油罐环境风险防范措施及应急要求 ①设置双层油罐及防渗池、截流沟，地面进行硬化，尽可能防止柴油泄露，污染土壤和水体。 ②如发生泄漏事故，应委托专业单位对柴油进行进行清理，并将存在泄露的柴油罐进行处理。 ③在柴油罐放置区域，设置醒目的防火、禁止吸烟等标志。 ④加强对柴油罐的检查，若发现漏油应及时处理。 ⑤切实做好废矿物油的收集工作，避免其洒落至地面产生污染。 通过上述措施，项目的危险、有害因素是可以控制和预防的。存在的风险是可以接受的。可以保证在风险状态下对周围的环境质量影响较小。综合分析，项目建设从环境风险角度分析可行。 表7-21 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 姚安县太平镇摆依村豹子箐石场25万吨/年普通建筑用砂岩矿开采建设项目 建设地点 云南省楚雄彝族自治州姚安县太平镇太平村委会摆依村组 地理坐标 经度 E101°12′52″ 纬度 N25°20′44″ 主要危险物质及分布 项目运营过程中过程中会产生废机油、运营期柴油罐。 分布：危废暂存间、柴油罐。 环境影响途径及危害后果（大气、地下水、地下水等） 火灾会产生一氧化碳等有毒有害气体和烟尘，高浓度一氧化碳可引起急性中毒，中毒者常出现脉弱，呼吸变慢等反应，最后衰竭致死；慢性一氧化碳中毒会出现头痛、头晕、记忆力降低等神经衰弱症状。大量的烟尘进入大气，可能会导致局部大气环境短时间内环境质量超标。 废机油、柴油泄露会对地表水、地下水环境造成污染。 风险防范措施要求 废机油风险环境风险防范措施及应急要求 ①机油及维修产生的废机油需有专门的房间储存，全部进行防渗、防漏处理，存放区严禁烟火，电器与设备采用防爆设备。 ②应急处理：迅速撤离火灾污染区人员至上风处，并立即进行隔离，若发生爆炸事故，撤离距离需加长，并严格限制出入。 ③灭火方法：消防人员必须全身佩戴防火防毒服，用灭火器紧急处理，及时报告，根据情况向厂内应急中心求救或拨打119。 柴油罐风险环境风险防范措施及应急要求 ①设置双层油罐及防渗池、截流沟，地面进行硬化，尽可能防止柴油泄露，污染土壤和水体。 ②如发生泄漏事故，应委托专业单位对柴油进行进行清理，并将存在泄露的柴油罐进行处理。 ③在柴油罐放置区域，设置醒目的防火、禁止吸烟等标志。 ④加强对柴油罐的检查，若发现漏油应及时处理。 ⑤切实做好废矿物油的收集工作，避免其洒落至地面产生污染。 三、产业政策符合性及选址合理性分析 1、产业政策符合性分析 项目为普通建筑用砂石料开采项目，生产规模为25万t/年，矿山开采方式为露天开采。根据国家发展和改革委员会2019第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于国家限制类、淘汰类项目，符合国家现行相关产业政策的要求。项目区为新建矿山，姚安县人民政府同意姚安县自然资源局上报的《关于G56楚雄（广通）至大理高速公路扩容工程姚安段所需姚安县太平镇摆依村豹子箐石场采矿权出让计划的请示》，姚安县鸿安商贸有限公司取得了姚安县自然资源局出让的姚安县太平镇摆依村豹子箐石场的采矿权。同时，项目于2019年11月25日办理了《楚雄州矿业权联勘联审会签表》，姚安县太平镇摆依村豹子箐石场符合第三轮矿产资源规划，未在矿产资源规划禁止区、限制区范围内；不与建设项目压覆区重叠，未占用基本农田；项目区不在自然保护区和生态区位重叠地区，不涉及饮用水源地和水资源保护区、自然保护区，不在风景名胜区、国家公园范围，符合矿产资源规划，不在地质公园、地质遗产范围内；矿权不在生态保护红线范围内，符合铁路、公路沿线相关规定，故本项目建设符合现行相关产业政策的要求。 2、规划符合性分析 姚安县太平镇摆依村豹子箐石场25万吨/年普通建筑用砂岩矿开采建设项目位于姚安县太平镇摆依村南东约0.8km，地处农村地区，该矿业权符合矿产资源规划，不在规划禁止区、限制区范围内，不占用基本农田，不在地质遗迹范围内，且项目属于新建项目。因此项目规划合理。 3、选址符合性分析 姚安县太平镇摆依村豹子箐石场25万吨/年普通建筑用砂岩矿开采建设项目位于姚安县太平镇摆依村南东约0.8km，地处农村地区，矿区南东距高家田村村道约0.5km，北东距摆依村村道约0.8km，项目属于新建项目，且本次矿区范围姚安县人民政府的批复，故项目选址是合理的。 本项目与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）相关规划要求的符合性分析如下。 表7-22 与《矿山生态保护与污染防治技术政策》符合性分析 序号 《矿山生态保护与污染防治技术政策》 要求 本项目情况 符合性 1 禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。 根据项目“联勘联审意见”，本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、基本农田保护区、文物遗迹、地质遗迹保护区等区域。 符合 2 禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。 本项目周边无铁路、国道、省道、且有山体阻隔，不在其可视范围内。 符合 3 禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。 项目矿区不属于地质灾害危险区。 符合 4 禁止土法采、选冶金矿和土法冶炼汞、砷、铅、锌、焦、硫、钒等矿产资源开发活动。 本项不涉及所列矿种开采。 符合 5 禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目。 本项目已制定“矿山地质环境保护与土地复垦方案”，在生产过程中严格按照复垦方案执行，不会对生态环境产生破坏性影响。 符合 6 禁止新建煤层含硫量大于3%的煤矿 项目不属于煤矿开采项目。 符合 7 限制在生态功能保护区和自然保护区（过渡区）内开采矿产资源。 项目不涉及生态功能保护区和自然保护区（过渡区）。 符合 8 限制在地质灾害易发区、水土流失严重区域等生态脆弱区内开采矿产资源。 矿区不属于地质灾害易发区、水土流失严重区域，运营中严格各项截排水、拦挡、覆盖措施，可有效减缓水土流失。 符合 通过以上对比分析，本项目矿山的建设不涉及自然保护区等环境敏感区，不位于地质灾害危险区，不会对矿区生态产生严重、不可恢复的破坏。因此，本项目的建设不违反《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》。选址合理。 4、平面布置合理性分析 项目除矿区设置采场外，生产及其它辅助设施布局主要有破碎、筛分站、成品堆场、生活办公区、表土堆场、排土场、运输道路、电力系统、生产生活供水设施、供油系统等。项目区地处剥蚀低中山残丘区，区域最高点为矿区北东部的山脊，最底点为矿区南西部谷底，相对高差166m，呈现出北东高南西低的地势，自然坡度10～30°。露天采场位于项目西北部，占地面积为82700m2；破碎、筛分站位于采场西部，占地面积为500m2；成品堆场位于原料堆场南侧，占地面积800m2；办公生活区布置于项目西北侧，占地面积800m2；排土场设置于项目区西侧，排土场库容量约为26.46万m3；表土堆场设置于项目区南侧，占地面积3000m2。项目区生产区和生活区分开，道路布置和生产设施布置全面考虑，布置合理。 5、与“生态红线”的符合性分析 本项目位于姚安县太平镇太平村委会摆依村组，根据查询云南省楚雄彝族自治州生态保护红线图，项目区所在地不在楚雄彝族自治州生态保护红线图范围内。（详见附图5）。 四、环境监测计划及竣工验收监测计划 1、竣工环境监测计划 便于建设项目的环境管理，现将建设项目竣工验收环境监测计划列于表7-23。 表7-23 竣工验收环境监测计划一览表 分类 采样点 监测项目 监测频率 运营期 噪声 项目区四周 厂界噪声 按照国家监测技术规范执行 废气 厂界上风向、下风向 无组织颗粒物 按照国家监测技术规范执行 2、环境保护竣工验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的有关规定要求，评价提出了本项目营运期环保设施竣工验收一览表，具体情况见表7-24。 表7-24 项目竣工验收一览表 项目 处理措施 处理对象 验收标准 废气 洒水车洒水降尘 石料开采、运输、堆场粉尘 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织颗粒物排放浓度限值 喷淋设施1套、破碎筛分车间封闭处理、生产区域场地硬化，成品入棚 破碎、筛分粉尘 雾炮机1台 废水 生活污水收集池（5m3）。 生活污水 不外排 1座拦渣坝，主要用于沉淀项目区地表径流中的泥沙 采矿区、工业场地区地表雨水和淋滤废水 沉淀后晴天回用于场地洒水降尘，雨天回用不完部分排入项目下游沟箐 沉砂池2个，各为15m³。 采矿区、工业场地区地表雨水和淋滤废水 截洪沟（378m）、排水沟（2582m） 矿区、生产区雨水截流及导排 接入下游沉砂池 噪声 破碎机、振动筛采用基础减震、设橡胶垫，运输车辆限制车速，限制鸣笛 项目区生产设备及运输车辆噪声 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 固废 旱厕粪池一个，10m2, 粪便 处置率100% 生活垃圾收集池1座 生活垃圾 泔水桶2只 厨房含油废水和剩菜剩饭 表土场 剥离表土 排土场 废石 拦渣坝 排土场 危险固废 专门的废机油收集容器，危废暂存间1间，5m2。 废机油 风险防范措施 柴油罐设置双层罐，并设置防渗及三防措施，设置标识标牌 柴油罐 /

# 表8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 污染治理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 运输道路、生产区、排水沟开挖 | 扬尘 | 洒水降尘 | 对环境影响较小 |
|  |  | 施工场地 | 扬尘 | 洒水降尘 | 对环境影响较小 |
|  |  | 车辆行驶 | 动力起尘 | 洒水降尘 | 对环境影响较小 |
|  |  | 运输及动力设备 | NOX、SO2、THC | 自然扩散 | 对环境影响较小 |
|  | 营运期 | 凿岩 | 扬尘 | 湿法凿岩 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织颗粒物排放浓度限值 |
|  |  | 开采作业区 | 扬尘 | 洒水车洒水降尘 |  |
|  |  | 运输道路 | 动力起尘 | 洒水车洒水降尘 |  |
|  |  | 堆场 | 扬尘 | 洒水车洒水降尘 |  |
|  |  | 破碎、筛分作业 | 无组织粉尘 | 喷淋设施及雾炮机 |  |
|  |  | 爆破作业 | 粉尘 | 爆破前洒水降尘 |  |
|  |  | 机械及运输车辆 | NOX、SO2、THC | 自然扩撒 | 对周围环境影响较小 |
|  |  | 爆破 | CO、NOx | 自然扩散 |  |
|  |  | 厨房 | 油烟 | 自然扩散 |  |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 生活污水 | SS | 经过沉淀后用于洒水降尘 | 自然蒸发，对环境影响小 |
|  |  | 地表雨水径流 | SS | 经沉砂池收集后部分用于洒水降尘用水，部分经沉淀后进入箐沟 | 对周围地表水影响较小 |
|  | 营运期 | 生活废水 | COD、SS、BOD5、动植物油、NH3-N | 经1个5m3的生活污水收集池收集后用于项目区抑尘洒水，不外排。 | 对周围地表水影响较小 |
|  |  | 地表径流 | SS | 项目地表径流通过排水沟导排进入沉砂池沉淀后，晴天用于洒水降尘用水，雨天部分经沉淀后进入箐沟 | 对周围地表水影响较小 |
| 一般固 体 废 弃 物 | 施工期 | 生产区建筑物建设 | 建筑垃圾 | 经收集后可再生利用部分回收出售给废品站，余下部分用于项目区开拓公路铺垫。 | 处置率100% |
|  |  |  | 土石方 | 妥善处置 |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 收集后进行妥善处置 |  |
|  |  |  | 旱厕粪便 | 定期清掏堆肥用于后期植被恢复施肥 |  |
|  | 营运期 | 原料开采 | 表土 | 堆存于表土场，用于后期植物措施覆土 | 处置率100% |
|  |  |  | 废石 | 堆存于排土场，后期用于填坑或外售 |  |
|  |  |  | 雨水收集池、生活污水收集池淤泥 | 淤泥清掏后堆放于表土堆场，用于项目后期植被恢复覆土。 |  |
|  |  | 员工生活 | 生活垃圾 | 经生活垃圾收集池收集后定期清运至附近村庄垃圾处置点处置 |  |
|  |  |  | 旱厕粪便 | 旱厕粪便定期清掏用于周边农田施肥。 |  |
|  |  |  | 泔水 | 厨房泔水经泔水桶收集后委托附近村民用于禽畜养殖 |  |
| 危险固废 |  | 设备检修、维修 | 废机油 | 使用专门的容器收集后于项目危废暂存间内暂存，最终委托有资质的危废处理单位处置。 |  |
| 噪 声 | 施工期 | 施工机械、运输车辆 | 合理安排施工时间，合理布置施工机械 | 达到（GB122523-2011）《建筑施工厂界噪声排放标准》限值 |
|  | 营运期 | 挖掘机、凿岩机、破碎机、振动筛、自卸汽车 | 产噪设备设置减振基础；加强车辆进出管理，限速禁鸣 | 项目区达到(GB12348-2008）《工业企业厂界噪声排放标准》2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果影响(不够时可附另页)： 项目区为新建矿山，未进行过开采，主要植被云南松和低矮灌木，无珍稀及需要保护的动植物，无名木古树分布。矿山露天开采，矿区山体、地表和现存植被会受到一些破坏，但破坏范围小，项目区动物多为已适应人类生活环境的啮齿类动物，鸟类主要为麻雀，项目运营对动植物的直接影响主要表现在矿区开采将惊扰野生动物，使它们受到威胁而迁居异地；间接影响表现为开采占地破坏部分林地，缩小它们的生存环境，使它们的生长、发育和繁殖后代受到影响。矿山运行期，应边开采边治理，矿山应按照水保要求对矿区进行复垦，植树造林，逐步使矿区及周围生态环境得到恢复和改善，包括因地制宜地植草种树，对矿区进行绿化美化，要注意预留储备剥离土，提早制定后期复垦和植被恢复的施行计划。项目服务期满后通过相应的环保及水保措施后，林草植被恢复系数达到85%，林草覆盖率达到90%，对生态环境的改善有一定的作用。本项目建设对该地区生态影响较小。 |

# 表9 结论与建议

一、评价结论： 1、产业政策符合性结论 项目为普通建筑用砂石料开采项目，生产规模为25万t/年，矿山开采方式为露天开采。根据国家发展和改革委员会2019第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于国家限制类、淘汰类项目，符合国家现行相关产业政策的要求。项目区为新建矿山，姚安县人民政府同意姚安县自然资源局上报的《关于G56楚雄（广通）至大理高速公路扩容工程姚安段所需姚安县太平镇摆依村豹子箐石场采矿权出让计划的请示》，姚安县鸿安商贸有限公司取得了姚安县自然资源局出让的姚安县太平镇摆依村豹子箐石场的采矿权。同时，项目于2019年11月25日办理了《楚雄州矿业权联勘联审会签表》，姚安县太平镇摆依村豹子箐石场符合第三轮矿产资源规划，未在矿产资源规划禁止区、限制区范围内；不与建设项目压覆区重叠，未占用基本农田；项目区不在自然保护区和生态区位重叠地区，不涉及饮用水源地和水资源保护区、自然保护区，不在风景名胜区、国家公园范围，符合矿产资源规划，不在地质公园、地质遗产范围内；矿权不在生态保护红线范围内，符合铁路、公路沿线相关规定，故本项目建设符合现行相关产业政策的要求。 2、规划符合性结论 姚安县太平镇摆依村豹子箐石场25万吨/年普通建筑用砂岩矿开采建设项目位于姚安县太平镇摆依村南东约0.8km，地处农村地区，该矿业权符合矿产资源规划，不在规划禁止区、限制区范围内，不占用基本农田，不在地质遗迹范围内，且项目属于新建项目。因此项目规划合理。 3、选址符合性结论 姚安县太平镇摆依村豹子箐石场25万吨/年普通建筑用砂岩矿开采建设项目位于姚安县太平镇摆依村南东约0.8km，地处农村地区，矿区南东距高家田村村道约0.5km，北东距摆依村村道约0.8km，项目属于新建项目，且本次矿区范围姚安县人民政府的批复，故项目选址是合理的。 4、平面布置合理性结论 项目除矿区设置采场外，生产及其它辅助设施布局主要有破碎、筛分站、成品堆场、生活办公区、表土堆场、排土场、运输道路、电力系统、生产生活供水设施、供油系统等。项目区地处剥蚀低中山残丘区，区域最高点为矿区北东部的山脊，最底点为矿区南西部谷底，相对高差166m，呈现出北东高南西低的地势，自然坡度10～30°。露天采场位于项目西北部，占地面积为82700m2；破碎、筛分站位于采场西部，占地面积为500m2；成品堆场位于原料堆场南侧，占地面积800m2；办公生活区布置于项目西北侧，占地面积800m2；排土场设置于项目区西侧，排土场库容量约为26.46万m3；表土堆场设置于项目区南侧，占地面积3000m2。项目区生产区和生活区分开，道路布置和生产设施布置全面考虑，布置合理。 5、施工期影响评价结论 （1）施工期大气环境保护措施 ① 施工作业前应洒水喷湿表土再进行施工，加强施工场地定期洒水； ② 减缓行驶速度，施工区道路保持清洁，定期洒水降尘等措施（1-2次/天)； （2）施工期水污染保护措施； ①施工期旱厕定期清掏作为菜地施肥； ②施工人员清洁废水经收集沉淀后用于项目区洒水降尘，不外排。 （3）施工期固废污染防治措施 ① 本次新建项目建筑垃圾成分较为单一，仅为废混凝土块、适量废砖及废铁皮。经收集后后可再生利用部分回收出售给废品站，余下部分用于项目区开拓公路铺垫。 ②施工期生活垃圾集中收集后进行妥善处置。 项目在建设在建设施工过程中必须采取高度重视对周围生态环境的保护，要在施工各个时段内做好各种防护措施，并且在施工完成时，及时做好恢复和补偿工作，加强植被恢复，可将施工期的生态环境影响降至最小程度。 6、运营期影响评价结论 （1）运营期大气污染防治措施 ① 采用湿法凿岩； ②项目区道路、成品堆场、采场需定期洒水降尘，每天3-5次，晴天需加大洒水频率。 ③ 破碎、筛分工段使用雾炮机及喷淋设施进行降尘，减小无组织粉尘排放。 ④ 运输车辆应该加盖蓬布，选用低排放的合格机械燃油设备，减速慢行及严格控制装载量，规范车辆运输方式。 ⑤ 旱季对运输道路进行洒水处理，以减少扬尘对周围大气的影响。 ⑥ 停电期间，食堂使用柴禾燃料时尽量保持柴禾充分燃烧。 （2）运营期水环境保护措施 ① 在露天采场最终境界外开挖截洪沟，阻截、疏导地表水使之不灌入采场，冲刷边坡； ② 采区周围及采区内设置采坑排水沟，在雨季，路面、采石作业面等裸露地表受雨水冲刷形成地表径流，主要污染物为SS，项目在项目区下游设置2个雨水沉砂池对地表雨水进行沉淀后晴天用于项目区洒水降尘用水，雨天回用不完部分经沉淀后进入项目区西侧箐沟。 ③ 生活污水经生活污水收集沉淀后用于项目区抑尘洒水。 （3）运营期噪声防治措施 ① 项目对主要噪声源破碎机、振动筛设置减振基础，可降低噪声10-15[dB(A)]。 ② 对动力机械设备进行定期的维修、养护，维护不良的设备常因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时声级，闲置不用的设备应立即关闭； ③ 运输车辆进入现场应限速慢行，并减少鸣笛； ④ 加强对工作人员的管理，做到文明生产，避免人为噪声的产生。 （4）运营期固废防治措施 ① 剥离后表土堆存于表土场，用于后期植物措施覆土；废石堆存于排土场，用于项目区开拓公路铺垫或外售； ② 生活垃圾经生活垃圾收集池收集后定期清运至附近村庄垃圾处置点进行妥善处置； ③厨房泔水经泔水桶收集后委托附近村民用于禽畜养殖； ④厨房含油废水及剩菜剩饭经泔水桶收集后委托附近村民用于禽畜养殖 （5）水土流失防治措施 ① 严格按矿山资源开发利用方案进行开采，严格按开采设计布置采场； ② 对已经达到开采境界的边坡进行及时护理和植物措施； ③实施露天采场截洪沟的施工； ④ 堆场区建设造成的地表破坏进行固土护坡和植被恢复。 7、总量控制结论 根据工程分析，结合国家总量控制指标原则，建议本项目总量控制指标： 废气：本项目进行砂石料生产，产生的废气主要为粉尘，不设废气总量控制指标。 废水：本项目在生产过程中无生产废水产生；生活污水经生活污水收集后沉淀后用于场地洒水将尘，不外排；因此本项目不设废水总量控制指标。 固体废物：固体废物处置率为 100%。 二、综合评价结论 姚安县太平镇摆依村豹子箐石场位于姚安县太平镇摆依村南东约0.8km，隶属姚安县太平镇太平村委会所辖。地处农村地区，拟设矿区现状无道路与区外乡村公路相接，矿区南东距高家田村村道约0.5km，北东距摆依村村道约0.8km，项目属于新建项目，符合现行相关产业政策的要求。项目施工期对环境主要的不利影响为扬尘、噪声、景观破坏及水土流失等，采取相应防治措施后可有效减小其不利影响，且影响随着施工期的结束而消失。本项目属于生产性建设项目，项目运营期污染物主要为粉尘、生活污水、废土石、生活垃圾等，这些污染源经过一定的环保设施治理后达标排放，污染物排放满足总量控制要求，对周围环境影响较小。项目的建设不会降低当地环境功能。 本项目必须执行国家规定“环境保护三同时”的原则。在项目建设过程中，只要认真落实设计和本评价提出的环境保护对策措施，在项目建设和运营过程中，强化环保意识，严格进行环保管理。这样，本项目的实施可以做的社会效益、经济效益和环境效益三者的和谐统一、协调发展。从环境保护角度评价，本项目建设是可行的。 三、要求 1、要求加强项目区截排水沟的日常维护，确保采场外雨水不冲刷开采平台，项目区内雨水排放通畅； 2、要求定期清掏沉砂池内泥沙，防治雨水将大量泥沙带入下游地表水； 3、要求加强员工管理，严禁砍伐项目周边植被。 4、要尽快对采空区域进行生态植被恢复，实行边开采边治理的措施。 5、严格按照本环评报告提出的对策措施进行建设，并加强环境保护管理。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

扬尘

噪声

扬尘

扬尘

扬尘

扬尘

噪声

噪声

噪声

工业场地建设

固废

原料堆场建设

成品堆场建设

生活办公区建设

矿山道路建设

截洪沟建设

扬尘

噪声

噪声

固废

固废

固废

固废

固废

排水沟建设

沉砂池建设、雨水收集池建设

扬尘

扬尘

噪声

固废

噪声

固废

雾炮机

水

外运、出售

粉尘、噪声

粉尘、噪声

石料

成品堆场

筛分

破碎

毛石

粉尘、噪声

装卸

毛石

粉尘、噪声

毛石

外售

爆破

粉尘、噪声

钻凿孔

废石

表土

废石堆场

表土堆场

粉尘、噪声

剥离表土

喷淋设施

山泉水

生活用水

生活污水收集池

2

1.6

0.4

沟箐水

8.49（0）

项目区降尘

1.6

破碎、筛分喷淋用水

5.16（0）

6.76

3.33

3.33（0）